Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kojenecká váha | 5 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Popis Spolehlivost, vysoká přesnost a snadná obsluha, cejchuschopná kojenecká váha, možnost napájení ze sítě i z baterií. Funkce „hold" zaručuje přesné stanovení hmotnosti, i když není dítě na váze v klidu. Bezpečná stabilní konstrukce, snadno omyvatelná platforma a možnost vytárování hygienické podložky zajišťující optimální podmínky pro vážení dětí. Součástí dodávky digitální měření výšky kojenců. Specifikace Rozsah MAX Dílek ověřitelný e Rozměr platformy 15 kg 2 g do 6 kg a 5 g nad 6 kg 600 x 355 x 120 mm Další vlastnosti Rozsah vážení MAX 15 kg Dílek d 2 g (0 - 6 kg), 5 g (6 - 15 kg) Dílek ověřitelný e 2 g (0 - 6 kg), 5 g (6 - 15 kg) Rozměr vážicí platformy 600 x 350 mm Pracovní teplota okolí 0 až 40 °C Cejchuschopné dělení 2 x 3000 e Tárování do 100 % rozsahu ano Přepínání jednotek ano HOLD funkce ano Externí napájecí adaptér ano Provoz na baterie ano Určení měřidla Cejchuschopné měřidlo ES úřední ověření OIML Třída III Prostředí Normální Skupina zařízení Zdravotnický prostředek Třída 1 Krytí proti prachu a vodě IP30 Materiálové provedení Plast Počet měřicích míst standard / max 1 Displej LCD Klávesnice Tlačítková Napájení 230 V/BAT |