Technické podmínky – VZ: Výměnné nástavby pro údržbu silnic pro SÚSPK (2017) – část 2 - sklápěče

5 ks – nástaveb pro letní a zimní údržbu pro NA 18t N3G

| Nástavba číslo | výměnná nástavba pro NA 18 t N3G |
| --- | --- |
| 4 až 8 | sklápěcí korba S3 |

Záruka:

min. 24 měsíců

Termín plnění:

nejpozději do 5 měsíců od uzavření smlouvy

Místo plnění:

Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec, nebude-li dohodnuto jinak.

Nástavba č. 4 až 8 – sklápěcí korba S3 – pro NA N3G 4x4 18t MB Arocs, r. v. 2016 a 2017

- nástavba musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2017 nebo novější

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nákladní vozidlo 4x4 (18 tun)

- montáž do úchytných bodů podvozku

- provedení nástavby jako třístranná sklápěcí korba

- objem nástavby min. 6 m3

- rám nástavby ocelový

- podlaha nástavby - ocelový plech min. 5 mm

- bočnice korby - spodní zavěšení (otevírání dolů), ocelový plech min. 3 mm a výška bočnic min. 600 mm

bez středového sloupku, ruční otvírání, ocelové pružiny pro snadnější zvedání

- zadní čelo - ocelový plech min. 3 mm, výška čela min. 600 mm, automatické otevírání a zavíraní

- přední čelo – zvýšené, vybavené kšiltem (ochrannou stříškou)

- pojistná lana, omezovač zdvihu, bezpečnostní vzpěra korby

- krycí plachta včetně vhodného systému (ručního) navíjení plachty – při přepravě sypkých materiálů

- barevné provedení korby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- výstražné obrysové značení

- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

Součástí dodávky bude:

- dovybavení podvozku hydraulickým čerpadlem, hydraulickými rozvody vč. sklápění vleku, ovládání sklápění z kabiny řidiče