Osobní automobil I

- splňující normu EURO 6

- palivo: benzin nebo nafta

- výkon: min. 60 kW

- spotřeba: max. 5,3l / 100km

- převodovka: min. 5 stupňová manuální

- pětimístné

- sedan nebo hatchback

- barva: metalická

- letní a zimní sada pneu kompletní

- kola min. ocelová s kryty kol

- airbag: řidič a spolujezdec, boční a stropní vpředu

- elektronický stabilizační systém včetně ABS a ASR

- originální autorádio s bluetooth

- dálkové centrální zamykání

- imobilizér

- posilovač řízení

- světla pro denní svícení

- přední mlhové světlomety

- klimatizace

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- nastavitelný volant

- loketní opěrka

- sada gumových auto koberců

- zadní stěrač

- povinná výbava

Osobní automobil II

- splňující normu EURO 6

- palivo: benzin nebo nafta

- výkon: min. 80 kW

- spotřeba: max. 6,5l / 100km

- převodovka: 6 stupňová manuální

- pětimístné, pětidveřové

- sedan

- barva: metalická

- letní a zimní sada pneu kompletní

- kola min. ocelová s kryty kol

- zadní stěrač

- povinná výbava

- airbag: řidič a spolujezdec, boční a stropní vpředu

- elektronický stabilizační systém včetně ABS a ASR

- originální autorádio s bluetooth

- dálkové centrální zamykání

- imobilizér

- světla pro denní svícení

- přední mlhové světlomety

- klimatizace

- vyhřívání předních sedadel

- parkovací asistent

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- nastavitelný volant

- loketní opěrka

- palubní počítač

Devítimístný automobil

- devítimístný

- výkon min. 100kW

- palivo: benzin nebo nafta

- spotřeba max. 6,8 l/ 100 km

- splňující normu EURO 6

- palubní počítač,

- posilovač řízení

- 6 stupňová manuální převodovka

- minimálně manuální klimatizace vpředu i vzadu

- ABS s elektronickým rozdělováním brzdné síly a asistenční systém brzd

- elektronický stabilizační systém ESP s protiskluzovým systémem ASR

- systém kontroly tlaku v pneumatikách

- minimálně 2 airbagy/ řidič a spolujezdec

- zadní dveře dělené a prosklené, otevírání minimálně 180 stupňů, s vyhřívaným zadním oknem

- stěrač zadního skla

- boční dveře posuvné pouze z pravé strany

- vozidlo prosklené po obou bocích

- elektricky ovládané stahování předních oken

- okna ve druhé řadě sedadel s možností větrání/ posuvem

- přední zákonné osvícení vozidla pro denní svícení automaticky spínané,

- přední mlhová světla

- užitečná hmotnost minimálně 1050 kg

- celková maximální hmotnost vozidla do 3 500 kg

- tažné zařízení

- snadno vyndavací sedačky ve třetí řadě sedadel

- centrální zamykání s dálkovým ovladačem, 2 ks klíče s ovladačem

- plnohodnotné rezervní kolo

- vnitřní stropní osvětlení

- autorádio a set reproduktorů

- gumové koberce pro každou řadu sedadel + řidič a spolujezdec

- letní a zimní sada pneu kompletní

- Povinná výbava

Pro všechny automobily požaduje zadavatel minimální záruční dobu 24 měsíců.