Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – holtery a ergometrie“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holter EKG | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Počet kanálů: 3/7/12 Čas záznamu: 1–7 dnů Pacientský kabel: 5/10 svodů Přenos dat: USB, SD karta, Bluetooth Rozlišení LCD obrazovky: 128 × 64 bodů Kapacita paměti: 2 GB Dynamický rozsah: ± 60 mV Digitální rozlišení: 24 bit Vzorkovací frekvence: 2000 Hz Frekvenční rozsah: 0.05 Hz–150 Hz Maximální potenciál elektrod: ± 400 mV Činitel potlačení souhlasného rušení: > 65 dB (typicky 85 dB) Detekce kardiostimulátoru: ≥ ± 2 mV/± 0.1 ms Baterie Alkalické: 2x AA 1,5 V nebo 2x Ni-Cd nebo 1x NiMH 1,2 V Rozměry: 102 × 62 × 24 mm (4 × 2,44 × 0,94 palců) Hmotnost: 138 g (4.88 oz) Soulad s normami: IEC 601-1, 601-1-2, 60601-2-47 Záznam zvuku v EKG záznamníku Automatický start vyšetření na EKG záznamníku SPECIFIKACE SOFTWARU: Interaktivní Poincaré graf Zobrazení EKG signálu v reliéfové mapě PSD graf Plně konfigurovatelné uživatelské prostředí SW Možnost tvorby šablon pro závěrečné zprávy |
| 2. | Holter tlakový | 3 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Periody monitoringu tlaku krve: 24, 27, 48, 51 hodin Metoda měření: oscilometrická s postupnou deflací Kapacita paměti: 600 měření Přesnost měření: ± 3 mm Hg nemo 2% z naměřených hodnot Použitelné manžety: malá, střední a velká Přenos dat do PC: Prostřednictvím optického kabelu s USB rozhraním Baterie (Nabíjecí nebo alkalické): AA, 2 × 1.5 V Rozměry: 98 × 69 × 29 mm Hmotnost: 190 g bez baterií Standardy: BHS, AAMI, IEC Možnost odstartovat monitorování z jednotky bez nutnosti připojení k PC Automatická interpretace podle pediatrické normy ESH 2016 Možnost přepínat mezi normami |
| 3. | EKG pro ergometrii | 2 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: 12-ti kanálové přímopíšící ekg s dotykovým displejem grafický dotykový displej 8,4“ záznam na 210mm termopapír (vinutý, skládaný) barevný dotykový LCD - monitor 12-ti svodů tisk v automatickém módu v synchronním režimu nebo v reálném čase režim automat, manuál nebo vlastní uživatelský profil dlouhý záznam v režimu LONG, průměrování EKG křivek, detekce kardiostimulátoru jmenovitá kontrola kontaktu elektrod, spolehlivé filtrovací metody, fuzzy filtr napájení ze sítě i akumulátoru možnost přímého tisku přes USB na laserové tiskárny (PCL5driver) software je součástí dodávky Interní paměť na 250-400 EKG záznamů Vzorkovací frekvence 2000 Hz Rozšířené připojení o WIFI či LAN modul k potřebnému přenosu a archivaci dat Možnost připojení stávajícího spirometru, včetně všech potřebných instalací Možnost rozšíření o SDS modul (modul pro software na PC) Detekce kardiostimulátoru - 100 μs / speciální obvod s detekcí ekvivalentní vzorkování 40.000 Hz |
| 4. | Kolo pro ergometrii | 1 | - přístroj musí být, umět, obsahovat minimálně následující technické parametry: Brzdící systém - mikroprocesorem řízená brzda Zátěž – 15-1100W, nezávislá na otáčkách Rozsah otáček – 20-130 ot./min. Max. hmotnost pacienta – 200kg Automatické měření krevního tlaku Automatické měření SPO2 Regulace výšky sedla elektromotorem Možnost posuvu sedla ve vertikálním i horizontálním směru Otočný grafický display s možností zobrazení zátěže a indikací rychlosti otáček |
| 5. | Zařízení pro ergometrii | 1 | SOFTWARE Automatická predikce maximální zátěže Zobrazení signálu v reliéfové mapě ST mapy Risk skóre Měření QT intervalu pomocí tangenciální metody Kontinuální záznam EKG po celou dobu vyšetření Jednotná databáze se softwarem na klidové EKG Možnost síťové instalace (prohlížení vyšetření z více počítačů) Podpora automatického měření NIBP ST nastavení – modifikace pozice J bodu Editor profilu zátěžového testu Trendy HR, ST, BP a zátěže Automatická & manuální kontrola zátěže Kontrola odpadlých elektrod Vytváření profilů Zmrazení signálu & prohlížení Detekce arytmií & analýzy Risk skóre Zátěž v režimu Rampa Měřítko pro manuální měření Podpora ergometrů od výrobců: Lode, Ergoline, Monark, Cardiowise |