Příloha č. 1: Technická specifikace

| název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| osoba oprávněná jednat za dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace níže uvedené požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel musí předložit takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele.

Dodavatel vyplní technické parametry jím nabízeného zboží do pravého sloupce níže uvedené tabulky, případně vyplní i další místa označená DOPLNÍ DODAVATEL, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohl zadavatel bez pochybností porovnat parametry nabízeného zboží s požadovanými parametry a určit, zda dodavatelem nabízené zboží splňuje stanovenou technickou specifikaci.

Způsob vyplnění parametrů nabízeného zboží: Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- |
| 1 | Manuální okružní pila na kov Dvourychlostní, hlava otočná +/- 45 stupňů, pilový kotouč průměr min. 315mm 1x160 a 1x 240 zubů, chlazení,chladivo koncentrát 5 litrů, hmotnost stroje min.140 kg – max.180 kg | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 2 | Pneumatický buchar Síla min. 25kg, max. 30 kg, ovládání ruční a nožní pákou, možnost tlouci jednotlivými ranami nebo v sériích lehkými údery, pneumatické ovládání a píst musí být mazán olejovým čerpadlem | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 3 | Nástrojová bruska Možnost ostřit vrtáky pravé průměr min. 3mm, max. 34mm, vývod pro připojení odsávání, úhel broušení min.90 stupňů, max. 140 stupňů, podbrus A, hmotnost stroje min. 20 kg, brusný kotouč na vrtáky HSS | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 4 | Zakružovačka profilů a tyčí včetně příslušenství Horizontální i vertikální zakružování, nožní ovládání, 3 kladky poháněné, možnost zakružovat všechny profily a tyče, plynulá regulace otáček, kovový stojan, kladky pro pásovou, kruhovou ocel, uzavřené profily a profily L a T, hmotnost stroje min.170 kg – max. 200 kg | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 5 | Kompresor stacionární se stojící nádobou dvoustupňový, dvouválcový agregát provozní tlak min. 10 Bar objem nádoby 270-300l efektivní dodávané množství vzduchu min. 440l/min hlučnost max. 85dB kondenzační sušička silentbloky automatický spínač hvězda trojúhelník montáž, zaškolení, revizní zpráva | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 6 | Svěrák zámečnický Čelisti 125mm, hmotnost min. 20 kg, otočný +/- 35stupňů, posuvná přední část | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 7 | Raznice Razidla písmen abecedy velikost 8 a 10mm – 3 sady, razidla číslic velikost 8 a 10mm – 3 sady, písmo dle DIN 1451, pro značení až do 120 kp/mm, indukčně kaleny tvrdost 58-60 HRC, rozměry razidel 12x12x80mm | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 8 | Ruční prostřihovačka Tlak min. 4 tuny, tlouštka plechu min. 1,6mm, zdvih min. 20mm, nastavitelné dorazy pro sériovou výrobu, úhel střihu 90 stupňů, hmotnost min. 115kg | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 9 | Universální ohýbačka včetně příslušenství Ohýbání materiálů za studena, držák a tvarovací přípravek na spirály, stojan s možností ukotvení do podlahy, sada hladkých rolen pr. 24,30,37,43,49,62 a 75mm, sada tvarových rolen, hmotnost min. 32 kg, ostré ohyby pásová ocel max 50x6, rádiusové ohyby pásovina max 50x10 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 10 | Ruční revolverová děrovačka Střižná síla min. 10t, vyložení nástroje min. 150mm, střižník a střižnice průměr 3,6,8,10,12,16,20mm do tl. plechu max. 4mm | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 11 | Úhlová elektrická bruska Průměr kotouče min. 150mm, příkon min. 1600W, omezení rozběhového proudu, odpružené držadlo, brousící a řezací kotuč 5+5 ks | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 12 | Elektrická vrtačka Rychloupínací sklíčidlo min.1,5mm, max. 13mm, 2 rychlosti, příklep, příkon min. 1200W, pravý a levý chod,kufr, elektronická regulace otáček, automatické blokování vřetena pro snadnější výměnu nástroje | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 13 | Prodlužovací buben 4 zásuvky 220V | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 14 | Stolní vrtačka Příkon min. 700W, laserové zaměřování středu vrtaného otvoru, zdvih 90mm, vestavěné pracovní osvětlení, možnost nastavování otáček, hmotnost min.11 kg | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 15 | Ruční svěrák Prismatická čelist s možností upnutí kulatiny, šířka čelistí min. 150mm, rozevření čelistí min. 125mm, hmotnost min. 6 kg | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 16 | Sada závitníků a závitových oček M3 až M20 pravořezné | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 17 | Soustružnické nože, vrtáky 6x sada SK 16x16, 4x sada SK 20x20, 5x sedmidílná sada kobaltových vrtáků pro M3-M12 | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 18 | Osazovací a děrovací kleště Osazování plechů do tloušťky min. 1mm a šířka osazení min. 10mm, díry do průměru min. 5mm | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 19 | Samosvorné kleště Vyložení min. 65mm, upínací výška až 200mm, rovnoběžné čelisti s ozuby proti sklouznutí | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 20 | Sika kleště Instalatérské pro trubky až 85mm, knoflík pro nastavování a aretaci spodní čelisti, délka kleští min. 400mm | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 21 | Pákové nůžky hydraulické Stříhání drátů průměr min. 4mm, max. 20mm, tlak břitů min.13 tun, náhradní břity | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 22 | Výheň kovářská Kovový svařovaný stojan, pohon ventilátorem 220V | DOPLNÍ DODAVATEL Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 23 | Výheň šlapací Pohon plochým řemenem přes šlapadlo s klikovou hřídelí a setrvačníkem, ohňová mísa 210x220mm, hmotnost min. 50 kg, náhradní řemen | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 24 | Raznice Ruční ražení jednostranné do ocelového plechu s logem školy, průměr min. 30 mm, včetně návrhu loga školy a výroby raznice | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 25 | Kovářská zástěra Hovězí štípenka kvalita A, délka min. 122cm a šířka min. 60cm, Samosrovnávací řemínkový upínací systém, švy dvojitě sešity min. 5 pramenným kevlarovým vláknem, tloušťka kůže min. 1mm | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 26 | Sady kovářských kleští Plochá, kulatá čelist, průbojníkové, hlavičníkové, hranatý mat., čtvercový materiál, na nýty (celkem 7ks) | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 27 | Kovadlina Min. 80 kg | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 28 | Stojan na kovadlinu Robustní, výškově stavitelný hliníkový stojan s deskou z tvrdého dřeva pro uchycení kovadliny | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |
| 29 | Rohatina Min. 24 kg Čtyřhran do kovadliny 25x25 mm | Obchodní název nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce nabízeného zboží: DOPLNÍ DODAVATEL Parametry: DOPLNÍ DODAVATEL … … |

V……………………..dne……………….			    …..……….………………………………….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

(titul, jméno a příjmení, funkce)

DOPLNÍ DODAVATEL					      DOPLNÍ DODAVATEL