Příloha č. 6

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“

Předmětem plnění je určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vybraná vodní díla III. a IV. kategorie v Plzeňském kraji - rybník Novec, Žinkovský rybník, Merklínský rybník, Holoubkovský rybník, Kařezský dolní rybník, Štěpánský rybník, rybník Babylon, Kozčínský velký rybník, Myslívský velký rybník, Hnačovský rybník a Mohelnický rybník.

- Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení parametrů zvláštních povodní a stanovení rozsahu ohroženého území pod vodním dílem, kde tyto údaje nejsou ještě stanoveny.

- Rešerše - Vymezení zájmového území

  - Novec

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem rybník Novec - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Rybník Novec se nachází v katastru obce Nalžovské Hory, okres Klatovy. Rybník je průtočný na vodním toku Nalžovský potok IDVT 10244715, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 3,8. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Horažďovice. Hráz rybníka Novec je zemní sypaná s délkou v koruně 289 m a šířkou v koruně hráze 4,5 – 6,4 m. Maximální výška hráze nad údolím je 7,6 m. Kóta koruny hráze je 494,47 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – betonový požerák a bezpečnostní přeliv v pravé části hráze – nehrazený, tvořený dvěma propustky obdélníkového průřezu o rozměrech 2,7 x 1,22 m. Objem nádrže při provozní hladině 492,87 m n. m. je 400 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Nalžovské Hory a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Nalžovské Hory, Černíč a Bojanovice.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 10,5 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Žinkovský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Žinkovský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Žinkovský rybník se nachází v katastru obce Žinkovy, okres Plzeň-jih. Rybník je průtočný na významném vodním toku Úslava IDVT 10100028, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 66,4 a je rozdělen na dvě části – rybník Labuť a rybník Žinkovský. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Žinkovského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 200 m a šířkou v koruně hráze 7,6 m. Po hrázi je vedena silnice II. třídy. Max. výška hráze nad údolím je 6,7 m. Kóta koruny hráze je 458,00 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – dvojitý betonový požerák s kanalizačním šoupátkem, pravý bezpečnostní přeliv – nehrazený tvořený třemi klenbovými oblouky silničního mostu o šířce 2,1 m a výšce 1,45 m, levý bezpečnostní přeliv – hrazený stavidlový z 8 polí o světlosti 1,55 m a celkovou délkou přelivné hrany 12,4 m, doplňkový bezpečnostní přeliv – lichoběžníkový průleh v pravém zavázání o délce 34,5 m. Dále je součásti vodního díla odběrný objekt na náhon dnes již nefunkčního mlýna. Objem nádrže při provozní hladině 456,61 m n. m. je 982 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Žinkovy a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Žinkovy, Kokořov, Prádlo, Klášter, Nepomuk.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude cca12 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Merklínský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Merklínský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Merklínský rybník se nachází v katastru obce Merklín, okres Plzeň-jih. Rybník je průtočný na vodním toku Merklínka IDVT 10100099, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 13,2. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Merklínského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 230 m a šířkou v koruně hráze 2,0 – 5,1 m. Max. výška hráze nad údolím je 5,6 m a kóta koruny hráze je 382,87 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – železobetonový objekt se spodními uzávěry, pravý bezpečnostní přeliv – nehrazený s esovitě prohnutou železobetonovou přelivnou hranou o délce 45 m, doplňkový bezpečnostní přeliv v levém zavázání se železobetonovou půlkruhovou přelivnou hranou o délce 12,25 m. V levé části hráze jsou dva odběrné objekty na malou vodní elektrárnu. Objem nádrže při provozní hladině 381,70 m n. m. je 572 660 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Merklín a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní.  Dotčené obce níže po toku jsou Merklín, Zemětice, Čelákovy, Líšina, Lelov a Stod.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 13 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Holoubkovský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Holoubkovský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Holoubkovský rybník se nachází v katastru obce Holoubkov, okres Rokycany. Rybník je průtočný na vodním toku Holoubkovský potok IDVT 10100257, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 10,1. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rokycany. Hráz Holoubkovského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 160 m a šířkou v koruně hráze 13 m. Po hrázi je vedena silnice III. třídy. Max. výška hráze nad údolím je 5,6 m. Kóta koruny hráze je 421,10 m n. m. Součástí vodního díla je vypouštěcí objekt s šachtou uzávěrů spodní výpusti – 2 x potrubí DN 600 mm, boční hráz v délce 70 m a šířkou 3,5 m, bezpečnostní přeliv – nehrazený kašnový s délkou přelivné hrany 23,65 m, doplňkový bezpečnostní přeliv – boční hráz o délce přelivné hrany 23,65 m. Objem nádrže při provozní hladině 419,24 m n. m. je 376 830 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Holoubkov a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Holoubkov, Svojkovice a Rokycany.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 14 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Kařezský dolní rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Kařezský dolní rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Kařezský dolní rybník se nachází v katastru obce Kařez, okres Rokycany. Rybník je průtočný na vodním toku Zbirožský potok IDVT 10100164, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 23,9. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rokycany. Hráz Kařezského dolního rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 390 m a šířkou v koruně hráze 6,1 m. Max. výška hráze nad údolím je 5,6 m. Kóta koruny hráze je 449,07 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – jednoduchý betonový požerák a bezpečnostní přeliv – nehrazený v pravé části s předsazenou česlovou stěnou o délce přelivné hrany horního stupně 5,8 m a dolního stupně 4,0 m. Objem nádrže při provozní hladině 447,90 m n. m. je 418 500 m3.

Vodní dílo se nachází cca 500 m nad zástavbou v obci Kařez a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Kařez, Zbiroh, Přísednice a Čilá.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 24 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Štěpánský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Štěpánský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Štěpánský rybník se nachází v katastru obce Mýto, okres Rokycany. Rybník je průtočný na vodním toku Holoubkovský potok IDVT 10100257, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 16,0. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Štěpánského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 210 m a šířkou v koruně hráze 4,8 m. Max. výška hráze nad údolím je 8,15 m. Kóta koruny hráze je 448,40 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – betonový požerák a bezpečnostní přeliv – zalomený s česlovou stěnou a hraditelným skluzem o celkové délce 11,7 m. Objem nádrže při provozní hladině 446,97 m n. m. je 1 176 000 m3.

Vodní dílo se nachází cca 900 m nad zástavbou v obci Mýto a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Mýto, Holoubkov, Svojkovice a Rokycany.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 20 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Babylon

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem rybník Babylon – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Rybník Babylon se nachází v katastru obce Babylon, okres Domažlice, je průtočný na vodním toku Bystřice IDVT 10102051, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 2,5. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Domažlice. Hráz rybníka Babylon je zemní sypaná s délkou v koruně 190 m a šířkou v koruně hráze 3,5 – 4,0 m. Max. výška hráze nad údolím je 5,5 m. Kóta koruny hráze je 467,38 m n. m. Součástí vodního díla jsou dvě spodní výpusti (SV 1 – jednoduchý požerák, SV 2 – dvojitý požerák) a bezpečnostní přeliv v levé části hráze – betonový prah o délce 5,4 m, přes který je vedena místní účelová komunikace a odpad z bezpečnostního přelivu je zatrubněný v délce 62 m o průměru potrubí 1650 mm. Objem nádrže při provozní hladině 466,04 m n. m. je 191 650 m3.

Vodní dílo se nachází v zastavěném území obce Babylon a po cca 300 m po toku se nachází rybník Černý, pod ním rybník Šnajberský a Velký rybník a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Pila, Trhanov, Pařezov, Otov a Ohnišťovice.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 17,8 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Kozčínský velký rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Kozčínský velký rybník – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Kozčínský velký rybník se nachází v katastru obce Kovčín, okres Klatovy. Rybník je průtočný na vodním toku Kovčínský potok IDVT 10244736. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz je zemní sypaná s délkou v koruně 200 m a šířkou v koruně hráze 4,0 – 6,5 m. Max. výška hráze nad údolím je 7,13 m. Kóta koruny hráze je 510,77 m n. m. Po hrázi je vedena místní komunikace. Součástí vodního díla je jednoduchý betonový požerák a bezpečnostní přeliv v levé části hráze -  zemní zatravněné obdélníkové koryto o šířce přelivné hrany 12 m s mostní konstrukcí. Objem nádrže při provozní hladině 508,20 m n. m. je 1 200 000 m3.

Vodní dílo se nachází mimo zastavěné území obce, cca 700 m od obce Kovčín a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Kovčín, Nekvasovy, Záhoří, Želvice, Třebčice, Nepomuk (část Dvorec), Vrčeň, Srby a Ždírec.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 22,5 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Myslívský velký rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Myslívský velký rybník – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Myslívský velký rybník se nachází v katastru obce Myslív, okres Klatovy. Rybník je průtočný na významném vodním toku Myslívský potok IDVT 10100357, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 15,6. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hlavní hráz Myslívského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 478 m a šířkou v koruně hráze 1,0 – 6,8 m. Po části hráze vede silnice III. třídy. V místě levostranného zavázání hráze se nacházejí dva propustky a v levé straně hráze je umístěn bezpečnostní přeliv s pevnou betonovou přelivnou hranou. Součástí vodního díla jsou dva požeráky pro odběr vody na sádky, hlavní výpustné zařízení – jednoduchý požerák a vedlejší výpustné zařízení – jednoduchý požerák. Kóta koruny hlavní hráze je 525,12 m n. m. Boční hráz je zemní sypaná o délce 164 m se šířkou v koruně hráze 6,5 -  8,0 m. Kóta koruny boční hráze je 523,89 m n. m. Objem nádrže při provozní hladině 523,24 m n. m. je 1 000 000 m3.

Vodní dílo se nachází mimo zastavěné území obce, cca 700 m jihovýchodně od obce Myslív a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Myslív (část Nový Dvůr a Činov), Záhoří, Želvice, Třebčice, Nepomuk (část Dvorec).

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 15 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Hnačovský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Hnačovský rybník - významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Hnačovský rybník se nachází v katastru obce Hnačov, okres Klatovy. Rybník je průtočný na významném vodním toku Úslava IDVT 10100028, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 87,5. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Hnačovského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 244 m a šířkou v koruně hráze 6,0 – 8,8 m. Max. výška hráze nad údolím je 8 m. Kóta koruny hráze je 551,69 m n. m. Součástí vodního díla jsou dvě spodní výpusti (1SV – jednořadý požerák, 2SV – ponořený šikmý dvouřadý požerák) a bezpečnostní přeliv v levém břehu tvořený kamenným korytem o šířce 3,6 m a hloubce 1,0 m. Objem nádrže při provozní hladině 546,73 m n. m. je 720 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Hnačov a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Hnačov, Plánice, Újezd u Plánice, Mlýnské Struhadlo, Čepinec, Žinkovy, Kokořov, Prádlo, Nepomuk.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 60 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

  - Mohelnický rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Mohelnický rybník – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100.

Mohelnický rybník se nachází v katastru obce Mohelnice, okres Plzeň-jih. Rybník je průtočný na vodním toku Víska IDVT 10267324, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 2,8. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Nepomuk. Hráz Mohelnického rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 105 m a šířkou v koruně hráze 3,0 – 3,5 m. Max. výška hráze nad údolím je 4,2 m. Kóta koruny hráze je 433,86 m n. m. Součástí vodního díla je potopený dřevěný požerák s výpustným potrubím, bezpečnostní přeliv v levé straně hráze – nehrazený betonový s délkou přelivné hrany 11 m.  Objem nádrže při provozní hladině 432,99 je 53 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Mohelnice a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Mohelnice a Nepomuk.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 4,5 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

- Postup zpracování

Projekt bude zaměřen na určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Vyhotovení předmětu plnění bude provedeno dle platných metodických pokynů MŽP a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Parametry zvláštních povodní

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události na území pod vodním dílem. Parametry se určují na podkladě dat ČHMÚ.

Rozeznávají se tři typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:

Zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla. Podle geologických podmínek, způsobu založení, typu a konstrukce VD a uspořádání objektů budou vybrány základní možné poruchy, které mohou vést k narušení a havárii vzdouvacího tělesa díla. Pro každou poruchu se stanoví scénář a orientační časový průběh jejího vývoje. Pro zvolený scénář se vygeneruje hydrogram průtokové vlny v profilu hráze (časová závislost průtoku určená prázdněním nádrže a vývojem průtočného profilu v tělese hráze).

Zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody). Vyberou se jednotlivá zařízení, která lze podle manipulačního řádu (dále jen MŘ) použít pro vypouštění nebo převádění vody přes dílo. Na základě zhodnocení možných provozních nebo havarijních situací se pro každé zařízení, ze kterého může voda neřízeně vytékat, navrhne scénář časového vývoje poruchy. Poruchy různých zařízení se hodnotí samostatně a vzájemně se nekombinují.

Pro každé zařízení, případně i variantně pro každou provozní situaci se stanoví:

- průtočná kapacita při max. naplnění nádrže

- celková doba prázdnění nádrže

Max. kapacita zařízení se odvodí z příslušné měrné křivky zařízení, uvedené v přílohové části MŘ, nebo se určí hydrotechnickým výpočtem podle příslušných geometrických charakteristik. Celková doba prázdnění se určí, pokud není uvedena v MŘ, hydrotechnickým výpočtem.

Zvláštní povodeň typu 3 - pro VD budou určena jednotlivá nouzová opatření pro případ řešení mimořádných situací při ohrožení bezpečnosti díla na principu urychleného snížení hladiny, odpuštění části objemu nádrže nebo vypuštění celé nádrže.

Pro každé nouzové opatření se stanoví:

- maximální možný odtok

- doba, která nastane od zahájení realizace opatření po dosažení kulminace odtoku v hod.

- celková doba trvání vypouštění jako doplňující orientační údaj

Předpokládá se, že u všech výše uvedených vodních děl bude nejnepříznivější situace při zvláštní povodni typu 1.

  - Území ohrožená zvláštní povodní

Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena na základě hydraulického výpočtu  dynamické průtokové vlny se stanovením průběhu kulminační hladiny při zahrnutí transformace povodňové vlny v dotčeném území. Pro výpočet bude použit postup výpočtu jednorozměrného neustáleného nerovnoměrného proudění.

Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena od hrází jednotlivých vodních děl až do transformace kulminačního průtoku povodňové vlny zvláštní povodně pod průtok Q100.

- Obsah dokumentace území ohroženého zvláštní povodní

- průvodní zpráva (identifikační údaje, zpracovatel, datum zpracování, použité podklady, popis výpočtu, tabelární doložení výsledků),

- parametry jednotlivých typů zvláštních povodní v tabulkové a grafické formě,

- situace 1 : 10 000 se zakreslenou hranicí ohroženého území a vyznačenými výpočetními profily,

- záplavové čáry zvláštních povodní ve formátech DGN, DWG a SHP (pouze u dokumentací předaných v digitální podobě),

- hydrotechnické výpočty,

- psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní (profil, staničení, čas překročení stanoveného průtoku případně hladiny, čas kulminace ZPV, kulminační průtok ZPV, nadmořská výška hladiny při kulminačním průtoku).

- Podklady, které budou předány zadavatelem

- Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G),

- ZABAGED,

- Dokumentace vodních děl – manipulační řád VD Merklínský rybník, manipulační řád VD Kozčínský velký rybník, manipulační řád VD Hnačovský rybník,

- Technicko-provozní evidence vodního toku (TPE) – Holoubkovský potok, Merklínka, Myslívský potok, Úslava, Víska, Zbirožský potok,

- Záplavové území (ZÚ) - Holoubkovský potok, Merklínka, Myslívský potok, Úslava, Víska, Zbirožský potok.

Tab. č. 1 - Seznam vodních toků, pro které byly stanoveny ZÚ a TPE včetně roku jejich pořízení

| Název toku | IDVT | Rok pořízení dat ZÚ | Rok pořízení dat TPE |
| --- | --- | --- | --- |
| Holoubkovský potok | 10100257 | 2014 | 2007 |
| Merklínka | 10100099 | 2009 | 2010 |
| Myslívský potok | 10100357 | 2016 | 2010 |
| Úslava | 10100028 | 2010, 2014, 2016 | 2005, 2014 |
| Víska | 10267324 | 2016 | 2015 |
| Zbirožský potok | 10100164 | 2008 | 2010 |

- Náležitosti, které bude zpracovaná dokumentace pro jednotlivá vodní díla obsahovat

Tištěným výstupem budou 3 paré souhrnné dokumentace. Jednotlivá paré budou zkompletována v kroužkových pořadačích s popisem na titulní straně a hřbetu. Každý výtisk bude obsahovat:

    - průvodní zprávu,

    - parametry jednotlivých typů zvláštních povodní v tabulkové a grafické formě,

    - mapové listy formátu A3, na nichž bude vykreslena záplavová čára Q100 a hranice ohroženého území zvláštní povodní s vyznačenými výpočetními profily a říční kilometráží dotčených vodních toků na podkladu map v měřítku 1:10 000,

    - hydrotechnické výpočty,

    - psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní (profil, staničení, čas překročení průtoku případně hladiny, čas kulminace ZPV kulminační průtok ZPV, nadmořská výška hladiny při kulminačním průtoku,

    - hydrologická data použitá pro výpočet (kopie dokladů od ČHMÚ).

Dalším výstupem bude 3 ks datových nosičů (CD-ROM, DVD-ROM) obsahující všechny předané tištěné výstupy v digitální podobě.

- průvodní zprávu v editovatelném formátu (MS Word)

- záplavové čáry od zvláštních povodní ve formátech DGN, DWG a SHP (polygony),

- psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní ve formátu MS Excel,

- všechny tištěné texty, tabulky a mapy ve formátu PDF.

- Časový harmonogram zpracování projektu – přepokládaný

Časový harmonogram zpracování projektu

| zadávací řízení, podepsání smlouvy s dodavatelem | 10-11/2018 |  |
| --- | --- | --- |
| zahájení prací, předání podkladů | 11-12/2018 |  |
| sestavení matematického modelu, zpracování parametrů ZPV | 4/2019 |  |
| zpracování území ohroženého zvláštní povodní | 9/2019 |  |
| převzetí prací | 11-12/2019 |  |
| ZVA | 12/2019 |  |

- Doklad potvrzující zařazení vodních děl do kategorie z hlediska TBD (převzato z www.eagri.cz)