Nákup dvou převozních sanitek pro Stodskou nemocnici – 2. vyhlášení

Příloha č. 1 - Podmínky pro dodavatele sanitního vozidla ambulance typu A2

- Uchazeč v nabídce doloží certifikát schválení typu nabízeného sanitního vozidla ambulance typu A2 s ohledem na směrnici 2007/46/ES (tzv. homologaci sanitního vozidla ambulance typu A2).

- Uchazeč doloží v nabídce kopie zkušebních protokolů typového sanitního vozidla ambulance typu A2 dle ČSN EN 1789 + A2. Typové vozidlo musí být shodné s nabízeným vozidlem ambulance typu A2.

- Uchazeč doloží čestné prohlášení o tom, že typové sanitní vozidlo ambulance typu A2, je vyrobené ve shodě s ČSN EN 1789+A2 a předloženou homologací sanitního vozidla ambulance typu A2.

- Zadavatel může požadovat v rámci hodnocení jednotlivých nabídek přistavení typového sanitního vozidla ambulance typu A2 k fyzické prohlídce, typové sanitní vozidlo musí být shodné s nabízeným sanitním vozidlem mimo detailního rozmístění prvků v interiéru.

- Uchazeč do nabídky předloží čestné prohlášení o tom, že nabízené sanitní vozidlo ambulance typu A2 bude vyrobeno ve shodě s uvedenou platnou a aktuální homologací sanitního vozidla ambulance typu A2 a že nabízené vozidlo bude vyrobeno ve shodě s ČSN EN 1789+A2 a po dovybavení zadavatelem zdravotnickým vybavením bude umožněno splnění vyhlášky č. 296/2012 Sb.

- Předání vozidla proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví dodavatel.

- Při předání vozidla zadavatel požaduje vystavení potvrzení o shodě dle informativní přílohy A normy ČSN EN 1789+A2 prokazující, že dodané vozidlo splňuje normu ČSN EN  1789+A2 v platném znění, včetně uvedení VIN vozidla na tomto potvrzení.

- Záruční doba na vozidlo v 1. stupni výroby (podvozek) je min. 4 roky omezena nájezdem min. 200 000 km. Záruční servisní partner pro vozidlo v 1. stupni výroby musí sídlit do 40 km od Stodu. Uchazeč uvede v nabídce název a sídlo servisního partnera, u kterého zadavatel bude uplatňovat záruční opravy vozidla v 1. stupni výroby.

- Záruční doba na sanitní zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení je min. 4 roky bez omezení nájezdu km. Zadavatel nepřipouští žádné výjimky komponentů zástavby, výstražného zařízení a grafického značení ze záruky. Uchazeč potvrdí minimálně dvouletou záruku na kompletní zástavbu bez výjimek čestným prohlášením v nabídce.

- Záruční doba na transportní techniku je min. 2 roky bez omezení nájezdu km.

- Veškeré záruční opravy zdravotnické zástavby, výstražného zařízení a grafického značení je dodavatel povinen provádět v sídle zadavatele. Nástup na záruční opravu zástavby, výstražného zařízení a grafického značení musí být nejdéle do 24 hod. v pracovní den a 48 hod. mimo pracovní dny, od nahlášení závady kontaktní osobě dodavatele.

- Uchazeč uvede v nabídce a ve smlouvě, jakou formou je poskytována záruka na vozidlo v 1. stupni výroby a zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení.

- Předání vozidla v sídle zadavatele. Předané vozidlo bude čisté uvnitř i z venku. Na vozidle bude proveden předprodejní servis v souladu s požadavkem výrobce vozidla v prvním stupni výroby.

- Uchazeč v nabídce potvrdí splnění požadavku v každém bodě technické specifikace. V případě, že technická specifikace umožňuje v některém z bodů výběr z více možností, uchazeč uvede konkrétní vybranou možnost s dostatečným technickým popisem.

- Uchazeč do nabídky zahrne výkresovou dokumentaci, ze které bude zřejmé rozmístění jednotlivých komponent v pohledu shora, z obou boků, zepředu a zezadu. Zadavatel požaduje základní okótování rozmístění komponent ve vozidle v daném pohledu (v mm) a jejich identifikaci (účel).

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl závazek uchazeče o zajištění náhradních dílů zdravotnické zástavby pro sanitní vozidlo včetně výstražného zařízení, které je předmětem této VZ, skladem po dobu minimálně deseti let od data uzavření smlouvy. O tomto závazku učiní uchazeč čestné prohlášení.

- Zadavatel provede před podpisem smlouvy kontrolu skladových zásob náhradních dílů zdravotnické zástavby včetně výstražného zařízení a zhodnotí jejich časovou dosažitelnost s ohledem na podmínky nástupu na záruční opravu. Tato kontrola bude provedena min. dvěma zástupci zadavatele a bude z ní vyhotoven písemný zápis potvrzující splnění požadavku dostupného servisu zdravotnické zástavby a výstražného zařízení.

- Náhradní díl bude fyzicky dostupný v sídle kupujícího nejpozději do 24 hodin od nastoupení k servisnímu zásahu.

- Zadavatel požaduje při výrobě sanitního vozidla minimálně 2 výrobní kontroly min. dvou zástupců zadavatele ve výrobním závodě dodavatele. Při těchto kontrolách budou schvalovány jednotlivé postupné kroky výroby při výrobě zástavby v druhém stupni výroby.

- Z každé výrobní kontroly zástupců zadavatele ve výrobním závodě dodavatele musí dodavatel vyhotovit písemný zápis. V zápise budou podrobně popsány schválené výrobní postupy ze strany zástupců zadavatele. Zápis bude odsouhlasen a podepsán zástupci obou stran.

- Zadavatel bez udání důvodu může dle potřeby zvýšit počet výrobních kontrol za stejných podmínek popsaných výše, zejména z důvodu stagnace výrobního postupu dodavatele.

- Maximální termín dodání vozidla ZDS je 180 dní od podpisu smlouvy.

V 			dne		2019

........................................................................

podpis oprávněné osoby za účastníka

titul, jméno, příjmení, funkce (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)