- Příloha č. 1A Výzvy:

- Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji –Pořízení IT komponent“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - Výpočetní technika |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku výpočetní techniky, další techniky a IT komponentů včetně příslušenství, která je předmětem plnění části A veřejné zakázky „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – Pořízení IT komponent“ - Část A – Výpočetní technika. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Požadavek na dodávku konkrétních typů a verzí operačních systémů, SW, síťových prvků a dalších IT komponent vycházejí z důvodu potřeby školy udržet logickou koherenci její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Např. Raspberry Pi žáci využijí k vývoji vlastních aplikací, naučí se pomocí rPI ovládat různá zařízení, využijí rPI jako počítač či k vytvoření vlastního web serveru. Zaměstnanci školy jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného softwaru by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný software, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole, a tím i zvýšené náklady. Z pohledu efektivity vzdělávacího procesu a naplněnosti  ŠVP rovněž není žádoucí, aby žáci pracovali paralelně s různými SW stejného určení.

V případě požadavku na výkon procesoru a grafické karty stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net a http://www.videocardbenchmark.net zadavatel účastníkům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 6 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání Výzvy k podání nabídek - Příloha č. 6 – Benchmark CPU a v příloze č. 7 tabulku s bodovými hodnotami grafických karet platnými ke dni odeslání Výzvy k podání nabídek - Příloha č. 7 – Benchmark GPU. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1A Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

| Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| PC sestava pro multimediální stanici (KA2) včetně SW pro multimediální stanici | 1 | Minimální požadované parametry na PC sestavu: Barva: Černá Operační systém: Windows 10 Pro 64-bit Procesor: min. 18000 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Grafika: určena pro profesionální použití a CAD aplikace, obsahuje min. 5GB vlastní paměti, min. 7200 bodů na stránce https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Pevný disk: • min. 256 GB (Turbo Drive) • min. 2 TB Optická mechanika: DVD+/-RW Rozšiřující sloty: • 1x PCIe x16 G3 • 1x PCIe x16 G3 (x8 electrical) • 2x PCIe x4 G3 • 1x PCIe x8 G3 (mechanical only) Paměť: 16 GB DDR4 (1x 16 GB) Max. velikost: 128 GB Paměťové sloty: 8 RDIMM Síť: LAN 10/100/1000 Porty a konektory minimálně: • 9x USB 3.1 • 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu • 1x zvukový vstup (line in) • 1x zvukový výstup (line out) • 1x RJ-45 (LAN) • 2x PS/2 • Čtečka SD karet Hmotnost: max 11,3 kg Provedení: Minitower Požadavky na napájení: min.1000 W zdroj s účinností až 90% Klávesice: USB Myš: USB Záruka: min. 5 let, na místě u zákazníka Minimální požadované parametry na SW pro multimediální stanici: Balík aplikací umožňující úpravu videa, zvuku, fotografií, vektorové grafiky, stránkové montáže. Multilicence pro min. 25 PC na min. 3 roky. Systémové požadavky softwaru: Vícejádrový procesor s podporou 64 bitových systémů Microsoft® Windows® 10 nebo Windows 8.1 nebo Windows 7 s aktualizací Service Pack 1 Min. 8 GB paměti RAM (16 GB) 14,5 GB volného místa na pevném disku pro instalaci; další volné místo je vyžadováno v průběhu instalace (nelze instalovat na vyměnitelná úložná zařízení flash) Další prostor na disku pro vyrovnávací paměť, soubory náhledu a další pracovní verze souborů (min. 10 GB) Zvuková karta kompatibilní s protokolem ASIO nebo Microsoft WDM/MME Jednotka DVD-ROM kompatibilní s dvouvrstvými disky DVD (vypalovací jednotka DVD+-R pro vypalování disků DVD; vypalovací jednotka Blu-ray pro vytváření diskových médií Blu-ray) Volitelné: Pro video produkty se doporučuje pevný disk s 7 200 ot./min. (doporučuje se několik rychlých ovladačů disku, přednostně s konfigurací diskového pole RAID 0) Minimální možná nabídková cena za 1 ks PC sestavy pro multimediální stanici (KA2) včetně SW musí činit 40 001,00 Kč vč. DPH | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Notebook včetně OS (KA2) | 2 | Minimální požadované parametry: Operační systém: Windows 10 Pro 64-bit Procesor: min. 7600 bodů dle Passark https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Paměť: min. 8 GB DDR4 + 1 volný slot SSD: min. 256 GB Displej: 15,6", matný Klávesnice: Podsvícená CZ klávesnice numerický blok webkamera - min. 720p čtečka otisku prstů porty: min. 1x RJ45 GLAN, 1x USB-C Thunderbolt, 2x USB 3.0, 1x HDMI, nativní dokovací konektor min. 2 streamová WiFi karta 802.11ac Baterie s kapacitou min. 56 Wh Záruka: min. 3 roky | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Dataprojektor s držákem (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje projektor se správou pro LAN Nativní rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16 : 10 Svítivost: min. 3600 lumenů Kontrast: min. 15.000 : 1 Projekční vzdálenost: max. 2,02 m (60 palců displej) Zoom: min. 1,2x Životnost lampy: min. 6 000 hodin v normálním režimu Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n Hladina hlučnosti: max. 37 dB Možnost montáže na strop Součást balení (setu): projektor, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, přepravní pouzdro | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Držák projektoru | 1 | Minimální požadované parametry: • montážní sada pro uchycení projektoru na strop - univerzální • snadná montáž • univerzální využití pro většinu projektorů • vícenásobně polohovatelný • možnost montáže na strop pomocí minimálně 5 šroubů • možnost protáhnout kabeláž vnitřkem držáku • určení pro kancelářské a univerzální modely | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Přenosný počítač s příslušenstvím (KA2) | 4 | Minimální požadované parametry: Přenosný počítač (4ks) • displej: min. 14", IPS, 1920 x 1080 (Full HD) • CPU: 4 jádra / 8 vláken • RAM 8GB DDR4 SODIMM • SSD PCIe/NVMe 256GB • integrovaná grafická karta s podporou HDCP 2.2 • HDMI • integrovaná síťová karta GigabitEthernet • bezdrátové rozhraní 802.11 a, b, g, n, ac • Bluetooth • TPM • USB Type-C • Thunderbolt 3 • počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: 2 • podsvícená klávesnice, trackpoint • čtečka otisků prstů • čtečka paměťových karet • čtečka čipových karet • hmotnost max. 1,75 kg Brašna na přenosný počítač (4ks) • vnitřní polstrovaná kapsa na 14" notebook • vnitřní síťové kapsy • dvě přední polstrované kapsy • madlo • ramenní popruh Maximální možná nabídková cena za 1 ks NTB nesmí přesáhnout 39 999,00 Kč vč. DPH | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Testování LAN - sada (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Kvalifikační tester LAN (1ks) • měření propustnosti kabeláže (10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, VoIP) • měření přeslechu a impedance, porovnání s patřičnými limity v závislosti na zvoleném kvalifikačním testu • kontrola zapojení jednotlivých párů (Wiremap) • měření délky segmentu • generátor tónu k identifikaci kabelů v kabelovém svazku • možnost stahování výsledků do počítače • uložení protokolu o měření do PDF souboru • paměť na min. 250 měření Měřicí přístroj pro zjištění síťové konektivity a dostupnosti (sonda) (1ks) • synchronizovaný digitální signál s různými typy tónů pro lokalizaci kabelu na dálku, rozlišení kabelu ve svazku nebo ověření celistvosti vodiče • audiovizuální indikace signálu • filtrace šumu • detekce přerušení, zkratu nebo otočených párů u kroucené dvoulinky • identifikace telekomunikačních (POTS) a datových služeb (10/100/1Gb Ethernet) • indikace normální, obrácené nebo MDIX Ethernet konektivity Maximální možná nabídková cena za 1 ks Sady testovaní LAN nesmí přesáhnout 39 999,00 Kč vč. DPH. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| Sada nářadí pro metalické sítě vč. kabelů a konektorů (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Sada nářadí - minimálně: pinzeta štípací kleště 125 mm ploché kleště 138 mm čelisti RJ-45 RJ-11, RG-58, RG-59/62, BNC/TNC RJ-22 RJ-11, RG-58, RG-59/62, AU BNC/TNC krimpovací rámeček keramická páječka 220V odsávačka nastavitelný klíč 6" kleště 6" kabelová zkoušečka kulaté štípací kleště univerzální odizolační nástroj šroubováky (O) 5 mm, 6 mm (-) 3.2x75 mm, 5.0x75 mm (+) #0x75 mm, #1x75 mm, #2x100 mm odpájecí knot narážecí nástroj s čepelemi 110/66 nástroj na odizolaci UTP/STP kabelů krabička na drobnosti zarovnávací nástroj (200 mm / 2.0 mm) svítilna 7 ks zavíracích inbusů pásek na stažení kabelů vzduchový čistič pájka 63%, SN prodlužovač 175 mm (O) Nástrčné hlavice 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm držadlo ráčny šroubovací bity (+) #0, #1, #2 (-) 3, 5, 6 mm (*) T6, T7, T8 T9, T10, T15 antistatický náramek 3m odlamovací nůž svinovací metr 3m elektrikářské nůžky inspekční zrcátko kufr s pořadači Kabely a konektory: 305 m UTP kabel, Cat5e (1ks) licna (lanko) značení po 1 metru splňuje normy EIA/TIA568B2.1, EN 50575:2014 305 m UTP kabel, Cat5e (1ks) drát značení po 1 metru splňuje normy EIA/TIA568B2.1, EN 50575:2014 RJ-45 Keystone UTP, Cat5e (48ks) černý svorkovnice: duální 110/Krone 8p8c životnost svorkovnice: 200 zařezání velikost vodiče: AWG 26 – 22 RJ-45 konektory UTP, Cat5e licna (lanko) (500ks) drát (500ks) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Multifunkční směrovač (KA2) | 8 | Minimální požadované parametry: CPU dvoujádrový ARM RAM 2 GB DDR3 Paměť typu flash 8 GB LAN 5× Gbit port WAN 1× Gbit port SFP USB 2× USB 3.0 Mini PCI Express 2× mSATA / mini PCI Express 1× WiFi (mini PCIe) 3×3 MIMO 802.11ac, 2×2 MIMO 802.11b/g/n odnímatelné antény slot pro SIM kartu (podpora 3G a 4G/LTE) hodiny reálného času (RTC) zálohované baterií kryptočip pro generování náhodných čísel stmívatelné RGB diody otevřený operační systém (open source) automatické aktualizace základu systému po celou dobu životnosti | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Sada pro pokrytí prostor SOHO zákazníka (KA2) | 8 | Minimální požadované parametry: Multifunkční směrovač • 3x3 MIMO 2.4 GHz • 3x3 MIMO 5 GHz • 5x GigabitEthernet • SFP port • PoE vstup i výstup • USB port pro 3G/4G modem Plně kompatibilní se zařízeními Mikrotik! (zadavatel zařízení využívá při výuce) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Sada pro pokrytí prostor SMB zákazníka (KA2) | 1 | Zadavatel požaduje sadu kompatibilní se stávající bezdrátovou sítí ve škole (Ubiquiti UniFi) na úrovni správy řadičem. Minimální požadované parametry: Řadič bezdrátové sítě s možností SSO (Single Sign-On) vzdáleného přístupu (1ks) podpora PoE 802.3af interní úložiště 16GB čtyřjádrový CPU RAM 2GB konektor USB-C Směrovač s bezpečnostními funkcemi pro zajištění perimetru sítě (1ks) 3 GigabitEthernet porty – LAN, WAN a další nastavitelný LAN nebo WAN VPN, firewall spravovatelný řadičem Přístupový bod (4ks) podpora napájení PoE 802.3af/at 802.11a/b/g/n/ac, MIMO3×3 integrované antény 2,4GHz a 5GHz 2x GigabitEthernet port spravovatelný řadičem Switch s napájením pro přístupové body (1ks) 8x GigabitEthernet s napájením PoE 802.3af/at na všech portech 2x SFP pasivní chlazení spravovatelný řadičem včetně kompatibilních optických modulů SFP, Multi-Mode, 1Gbit, LC (2ks) včetně optických patch kabelů OM3, LC-LC, 2 m (2ks) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Sada pro realizaci spoje poskytovatel-zákazník (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Sada musí obsahovat požadovaný počet jednotlivých kusů. Klientská jednotka (2ks) 802.11ac 19 dBi MIMO 2x2 antény (5Ghz) oddělený bezdrátový přístup s možností nastavení v mobilní aplikaci (podpora Android, iOS) režim AP, klient nebo WDS traffic shaping, QoS mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT možnost vizuální kontroly (LED) síly signálu s nastavitelnou úrovní 2x GigabitEthernet, RJ45 držák na stožár včetně PoE injektoru Přístupový bod pro klientské jednotky (1ks) 802.11ac 2x RSMA konektor pro externí anténu (2x2 MIMO) regulace výkonu oddělený bezdrátový přístup s možností nastavení v mobilní aplikaci (podpora Android, iOS) režim AP, klient VLAN, QoS Ping Watchdog, Web Server, SNMP, SSH Server DHCP, NAT, Bridging, Routing včetně PoE injektoru Sektorová anténa k přístupovému bodu pro klientské jednotky (1ks) 5Ghz zisk 9,6 dBi horizontální a vertikální polarizace s vyřazovacím úhlem 90° držák na stožár možnost použití rychloupínacího adaptéru včetně rychloupínacího adaptéru pro přístupový bod (viz předchozí bod s 2x RSMA) včetně rychloupínacího adaptéru pro platformu Mikrotik Routerboard (škola používá při výuce) Přístupový bod pro páteřní spoj (2ks) 802.11ac 2x RSMA konektor pro externí anténu (2x2 MIMO) regulace výkonu oddělený bezdrátový přístup s možností nastavení v mobilní aplikaci (podpora Android, iOS) režim AP, klient VLAN, QoS Ping Watchdog, Web Server, SNMP, SSH Server DHCP, NAT, Bridging, Routing včetně PoE injektoru Směrová anténa k přístupovým bodům pro páteřní spoj (2ks) 5Ghz zisk 24,5 dBi horizontální a vertikální polarizace s vyřazovacím úhlem 7-11° průměr do cca 40cm držák na stožár možnost použití rychloupínacího adaptéru včetně rychloupínacího adaptéru pro přístupový bod (viz předchozí bod s 2x RSMA) včetně rychloupínacího adaptéru pro platformu Mikrotik Routerboard (zadavatel využívá pro výuku) Maximální možná nabídková cena za 1 ks Sady pro realizaci spoje poskytovatel-zákazník (KA2) nesmí přesáhnout 39 999,00 Kč vč. DPH. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Otočná IP kamera s přiblížením (PTZ) | 6 | Minimální požadované parametry: • 4x optický zoom • rozlišení 2MPx, podpora 1920 x 1080 (Full HD) • krytí IP66 • antivandal úprava IK10 • podpora microSD • audio in/out • True WDR (120 dB) • varifokální – motorický objektiv 2,8 až 12 mm (nastavitelný) • IR přísvit • Senzor 1/3“ • 3 nezávislé streamy • videokomprese H.264, H.265, MJPEG • možnost napájení PoE 802.3af | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Vnitřní IP kamera s fixním objektivem | 2 | Minimální požadované parametry: • rozlišení 5 MPx, podpora 2560 x 1920 • podpora microSD • WiFi 802.11b/g/n, integrované antény • podpora obousměrného audia - integrovaný reproduktor • PIR • True WDR (120 dB) • fixní objektiv 2,8 • IR přísvit • 3 nezávislé streamy • videokomprese H.264, H.265, MJPEG • možnost napájení PoE 802.3af | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Síťově sdílené úložiště (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: 4 pozice pro SATA pevné disky s možností připojení rozšiřující jednotky disky vyměnitelné za provozu RAID 0/1/5/6/10 podpora hardwarového šifrování dat 64-bit CPU, 4 jádra RAM 4 GB DDR3L s možností rozšíření hardwarový převodní systém H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 a VC-1, podpora rozlišení 4K (4096 x 2160) 2x slot pro úložiště NVMe M.2 2x USB 3.0 eSATA 2x GigabitEthernet s možností agregace možnost použití jako NVR (Network Video Recorder) s rozpoznáváním tváře, předmětu, automatické barvení a otočení podpora překódování videa za chodu podpora souborových systémů Btrfs, EXT4 na interním úložišti, pro externí ještě navíc EXT3, FAT, NTFS, HFS+ zotavení po ztrátě napájení plánované zapnutí/vypnutí, probuzení přes síť podpora iSCSI souborové služby CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV integrace s Windows ACL podpora virtualizace podpora snímků (snapshots) VPN server včetně licencí na celkem 6 IP kamer včetně 3.5“ HDD (4ks) SATA III 6 Gb/s 5400 RPM kapacita 3 TB vyrovnávací paměť 64 MB navržené na nepřetržitý provoz v NAS Maximální možná nabídková cena za 1 ks Síťově sdíleného úložiště (KA2) nesmí přesáhnout 39 999,00 Kč vč. DPH. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Ozvučení – jídelna (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Repro 2.0 Výkon min. 50W Připojení Bluetooth, NFC, 3,5mm jack Součástí balení musí být dálkový ovladač Součástí dodávky budou i držáky pro instalaci na zeď | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Notebook pro lektory (KA4) | 5 | Minimální požadované parametry: Operační systém: min. Windows 10 Home Procesor: dosahuje min. 5000 bodů v PassMark Paměť: min. 4 GB DDR4, zůstává min. 1 volný slot SSD: 256 GB HDD: volný slot 2,5" SATA Displej: 15,6" FHD IPS matný CZ klávesnici s numerickým blokem webkameru min. 720p čtečku otisků prstů porty: min. 1x RJ45 GLAN, 1x USB-C, 3x USB (z toho min 2x USB 3.0), 1x HDMI, 1x VGA min. 2 streamovou WiFi kartu 802.11ac Baterie s kapacitou min. 48 Wh Hmotnost max. 2,1 kg Záruka: min. 36 měsíců NBD on-site | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Interaktivní dataprojektor (KA4) | 1 | Minimální požadované parametry: Interaktivní dataprojektor Projekční systém: 3LCD Svítivost min. 3400 Lumenů Rozlišení: WXGA 1280 x 800 16:10 Kontrastní poměr: 16.000 : 1 Životnost lampy min. 5000 h Korekce lichoběžníku: Manual vertical: ± 7 °, Manual horizontal ± 5 ° Projekční poměr: max. 0,48:1 Zoom: 1,35x, může být i digitální Úhlopříčka promítaného obrazu: min. 53" - 116" Rozhraní: Cinch audio in, Microphone input, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), , Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A Možnost připojení chytrého zařízení Obsahuje vestavěný reproduktor Max. hladina hluku v normálním režimu: 37 dB Příslušenství k dataprojektoru: interaktivní pero, dálkový ovladač originální držák pro montáž na stěnu. Záruka min. 60 měsíců. Maximální možná nabídková cena za 1 ks Interaktivního dataprojektoru (KA4) nesmí přesáhnout 39 999,00 Kč vč. DPH. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Příslušenství dataprojektoru | 1 | Kabeláž, lišty a montáž lišt | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Dataprojektor s držákem – sada (KA4) | 2 | Minimální požadované parametry: Projektor se správou po LAN (2ks): Nativní rozlišení: WXGA, 1280 x 800, 16 : 10 Svítivost min 3600 lumenů Kontrast: min. 15.000 : 1 Projekční vzdálenost max. 2,02 m ( 60 palců displej) Zoom min. 1,2x Životnost lampy min. 6000 hodin v normálním režimu Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n Hladina hlučnosti max 37 dB Možnost montáže na strop Hmotnost max. 2,5kg Obsah balení: projektor, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, přepravní pouzdro Držák - Montážní sada projektor - strop univerzální (2ks) montážní sada projektor-strop univerzální snadná montáž univerzální využití pro většinu projektorů vícenásobně polohovatelný možnost montáže na strop pomocí minimálně 5 šroubů možnost protáhnout kabeláž vnitřkem držáku primární určení pro kancelářské a univerzální modely | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Držák - Montážní sada projektor - strop univerzální | 2 | Minimální požadované parametry: • montážní sada projektor-strop univerzální • snadná montáž • univerzální využití pro většinu projektorů • vícenásobně polohovatelný • možnost montáže na strop pomocí minimálně 5 šroubů • možnost protáhnout kabeláž vnitřkem držáku • primární určení pro kancelářské a univerzální modely | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Ozvučení (KA4) | 1 | Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje reprosoustavu + Set top box s DVB-T2 a možností připojení k projektoru. Repro 2.0 Výkon min. 50W Připojení Bluetooth, NFC, 3,5mm jack dálkový ovladač držáky pro instalaci na zeď Součást dodávky: Instalace ozvučení a dataprojektoru KA4 Součástí instalace bude dodávka DVB-T2 settopboxu, který bude připojen k dataprojektoru" Instalace včetně kabeláže a lištování | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Plátno (KA4) | 1 | Minimální požadované parametry: Úhlopříčka: 120" Poměr stran: 16:9 Bílá barva, černé okraje promítací plochy Pozorovací úhel 160° s 1.1 ziskem pro prezentace ve velkých skupinách Materiály s vysokou výdrží a lehkým čištěním Určeno pro instalaci na zdi a stropy Ve spodní části poutko pro stáhnutí Záruka min. 24 měsíců | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Elektrické plátno (KA4) | 1 | Minimální požadované parametry: Zadavatel požaduje odolnou kovovou konstrukci vhodnou pro instalaci na zdi a stropy. matný materiál s vysokou výdrží a lehkým čištěním Pozorovací úhel 160° pro prezentace ve velkých skupinách Infračervené univerzální dálkové ovládání v balení Interní 12V spoušť pro synchronizaci spouštění/vytažení s napájecím cyklem projektoru Interní IR přijímač pro odstranění potřeby instalace ovládání na zdi Černé okraje promítací plochy Instalační sada obsahující šrouby a další instalační materiál Lehká konstrukce s plug & play designem a 3 vidlicovým napájecím konektorem Nastavitelný limit pro regulaci spouštění/vytažení Synchronizovaný motor pro tichý provoz s delší životností a menší spotřebou Minimální parametry: Úhlopříčka: 125" (317,5cm) Poměr stran: 16:9 Pozorovací plocha: 155,7x276,9cm Barva konstrukce: Bílá Součásti dodávky: Instalace plátna a projektoru na místo určené zadavatelem Instalace včetně kabeláže a lištování | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Software pro interaktivní výuku (KA4) | 1 | Minimální požadované parametry: Software určený pro učitele, kteří chtějí hodinu žákům připravit zajímavě a zapojit je do výuky. Plná kompatibilita (včetně možnosti editace) s materiály vytvořenými v programu Smart notebook Obsahem mimo nástrojů pro psaní, kreslení a práci s objekty, také nástroje SMART Bloky, Matematika Geogebra, Maestro, nebo Pojmové mapy Požadavek na širokou databázi již připravených materiálů. | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Sada výukových minipočítačů (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Sada musí obsahovat požadovaný počet jednotlivých kusů. Sestava minipočítače s Ethernetem (8ks) min: 64-bit CPU RAM 1 GB WiFi 802.11ac Bluetooth 4.2 1Gb Ethernet 4x USB 2.0 MIPI kamerové rozhraní (CSI) HDMI Analogový audio výstup (přes 3,5mm jack) GPIO kompatibilní s projekty pro minipočítače Raspberry Pi (škola používá při výuce) microSDHC karta 32 GB 5.1 V napájecí zdroj 2,5A pasivní chladič procesoru Krabička s otvory pro všechny konektory umožňující jednoduchý a opakovaný přístup ke všem částem minipočítače, včetně výřezu pro micro SD kartu, průhledné krytky LED kontrolek, protiskluzová úprava, černá. Sestava minipočítače bez Ethernetu (8ks) min.: 32-bit CPU WiFi 802.11ac Bluetooth 4.2 micro-USB MIPI kamerové rozhraní (CSI) mini-HDMI GPIO osazený GPIO header kompatibilní s projekty pro minipočítače Raspberry Pi (škola používá při výuce) microSDHC karta 16 GB 5.1 V napájecí zdroj 2 A Adaptér mini-HDMI (male) na klasické HDMI (female) Adaptér micro-B USB na klasické USB A (female) krabička se třemi typy víka: celistvé víko, víko s výřezem pro přístup k GPIO a víko s otvorem a úchytem pro kameru plochý kabel pro připojení kamery Propojovací kabel HDMI-HDMI (8ks): verze HDMI 2.0 délka min.1m černý Modul pro ovládání elektroniky (8ks) podpora jazyka Python a prostředí Scratch kompletní knihovny k dispozici skrz pip (instalační nástroj v Pythonu) kompletně sestavený LED indikátory na všech vstupních a výstupních kanálech tlačítkový přepínač červená, zelená a oranžová LED piezo reproduktor 4 chráněné vstupy 4 výkonové výstupy kompatibilní s Raspberry Pi Kamera pro minipočítač (8ks) čip 8Mpx podpora videa v rozlišení 1080p při snímkovací frekvenci 30FPS konektor CSI kompatibilní s Raspberry Pi Souprava horizontálně a vertikálně otočných servo motorů pro kameru (Pan-Tilt) HAT (2 ks) kompatibilní s Raspberry Pi Kapacitně dotykový 7“ LCD displej (8ks) úhlopříčka 7“ rozlišení 800x480 DSI port plochý DSI kabel kompatibilní s Raspberry Pi Krabička pro 7“ LCD displej s minipočítačem (8ks) výřezy na všechny konektory držák na kameru možnost pověšení na zeď uchycení dotykové obrazovky zadní kryt s rychlým přístupem k minipočítači černá kompatibilní s Raspberry Pi | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Příslušenství k sadě výukových desek BBC Micro:bit (KA2) | 1 | Minimální požadované parametry: Na základě VZ uskutečněních v předchozím období jsou součástí školního vybavení a výuky programovatelné výukové mikropočítače BBC Micro:bit. Tyto zadavatel nově bude moci využívat i v aktivitách KA2. Z tohoto důvodu k těmto požaduje následující příslušenství. Sada musí obsahovat požadovaný počet jednotlivých kusů. Didaktická prohlubující sada (Inventor's Kit) (10ks) obsahující součástky a knihu pro realizaci 10 rozšiřujících experimentů s výukovou pomůckou micro:bit Modul pro řízení 2 motorů (10ks) komunikační rozhraní BBC Micro:bit samostatné napájení vstupně/výstupní ovládací porty Ochranné pouzdro (10ks) průhledné, aby byla dobře viditelná LED matice snadný přístup k ovládacím prvkům a svorkovnicím Micro:bitu Modul pro měření teploty a jasu a pro snímání zvuku (10ks) komunikační rozhraní BBC Micro:Bit deska musí umět pracovat se vstupním napětím 3 V Svazek propojovacích lanek s mikro krokodýlovými klipy (10ks) svazek obsahuje 10 propojovacích lanek různých barev Modul pro simulaci robotických funkcí (10ks) komunikační rozhraní BBC Micro:Bit obsahuje dvě 360° pohonné jednotky (serva) | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Provedení instalace všech komponentů včetně montážních prací

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců u položek, u kterých není jiná délka specifikována.

- Pokud je v dané položce uvedena a požadována jiná délka záruky, je platná tato požadovaná délka záruky v minimálně uvedených měsících.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 10 pracovních dní (není-li v příslušné Příloze č. 1 Technická specifikace stanoveno jinak) od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Pokud by doba řešení závady měla přesáhnout garantovanou lhůtu opravy, dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL