- Příloha č. 1B Výzvy:

- Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – Pořízení IT komponent“ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část B - Síťové prvky Cisco |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku komponentů Cisco a příslušenství, která je předmětem plnění části B veřejné zakázky „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – Pořízení IT komponent“ - Část B – Síťové prvky Cisco. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Požadavek na dodávku konkrétních typů a verzí operačních systémů, SW, síťových prvků a dalších IT komponent vycházejí z důvodu potřeby školy udržet logickou koherenci její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci školy jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného softwaru by jí a jejím zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný software, nekompatibility s ostatním zařízením ve škole, a tím i zvýšené náklady. Z pohledu efektivity vzdělávacího procesu a naplněnosti  ŠVP rovněž není žádoucí, aby žáci pracovali paralelně s různými softwary stejného určení.

Požadavky na konkrétní produkty CISCO také vyplývají z potřeb zadavatele na udržení kompatibility jeho stávajícího vybavení s dodávaným zbožím. Výuka na uvedených produktech je součástí výukového programu zadavatele a je také součástí know-how zadavatele.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1B Výzvy.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmětem dodávky je zboží v níže uvedeném množství a požadované kvalitě:

| Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- |
| Přepínač/směrovač (KA2) | 5 | Minimální požadované parametry: výška 1RU 24x GigabitEthernet, 2x SFP+, 2x SFP propustnost přepínacího subsystému 254 Gbps redundance napájení: podpora druhého interního zdroje stohování stohovatelný bez snížení počtu ethernet portů s propustností propoje min. 150Gbps automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) synchronizace všech stavů mezi aktivním řídícím prvkem a jedním ze záložních pro minimalizaci vlivu výpadků standardy 802.1D, 802.1w, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1X PVRST+ detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP), automatická konfigurace podle typu detekovaného zařízení STP BPDU Guard, Root Guard automatické znovuzapnutí portu po chybě (autorecovery) hardwarové omezení poměru multicast/broadcast/unicast rámců na portu (storm control) IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) QoS DHCP relay certifikace IPv6 ready logo – Phase II DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, HTTP, SNMP, RADIUS i přes IPv6 IPv6 First Hop Security RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 SourceGuard, IPv6 Binding Integrity Guard IPv4 ACL, Port-based ACL, Ethernet ACL možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet a různé chování při překročení maxima (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) DHCP snooping Dynamic ARP Inspection (DAI) ověření mapování IP-MAC (např. IP source guard) IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) ověřování volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-01 nebo funkčně ekvivalentní) správa CLI rozhraní SSHv2 i přes IPv6 možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL podpora přístupu do administrace ve více úrovních oprávnění SNMP v2, v3 Netconf a YANG USB konzolová linka sériová konzolová linka 10/100 management out-of-band port DNS klient NTP klient s autentizací RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) TACACS+ klient port mirroring (zrcadlení portů) 1 -> 1, N -> 1 port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) vzdálený port mirroring Syslog měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) interpret jazyka Python přímo v zařízení L2 traceroute přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače šablony pro automatickou optimalizaci alokace TCAM pro požadované funkce přepínače vyplývající ze způsobu jeho použití v síti ARP proxy, Private VLAN, TFTP, NTP, DHCP notifikace o nových nebo odebraných MAC adresách IGMP v1, v2, v3 snooping funkce dostupné povýšením software: HSRP nebo VRRP pro IPv6 IPv6 Port ACL IPv6 QoS DHCPv6 Server and Relay IPv4 a IPv6 routing RIPv2, RIPng, OSPF, EIGRP, IS-ISv4, OSPFv3, EIGRPv6, BGPv4 Policy-Based Routing (PBR) podpora více současných instancí směrovací tabulky (Virtual Routing and Forwarding - VRF) Protocol-Independent Multicast (PIM) MLD v1, v2 snooping Reverse Path Check (uRPF) šifrování na L2 dle IEEE 802.1AE hardwarová filtrace (access list) podle bezpečnostních rolí uživatelů propagovaných sítí přistupujících k různým skupinám síťových prostředků (např. SGACL, role-based ACL nebo funkčně ekvivalentní) sběr informací o síťových tocích NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů statistiky určovány z každého paketu daného "flow" sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb návaznost skriptů interpretovaných přepínačem po detekci daných parametrů "flow" zobrazení sbíraných infromací o "flow" přímo v přepínači. I včetně "TopN" pohledu. export statistik "flow" selektivně na více kolektorů podpora flexibilní definice "flow" pro IPv4 i IPv6 současně na jednom portu uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) možnost průběžného shromažďování dat o latenci, jitteru a ztrátách paketů v síti (například IP SLA nebo ekvivalentní) rozpoznávání a klasifikace přenášených aplikací hloubkovou inspekcí paketů (DPI) integrovaný nástroj na odchyt paketů integrovaná funkcionalita řadiče bezdrátové sítě podpora distribuovaných bezdrátových vlastností (mobility) v přepínači, řízených centrálním řadičem Minimální možná nabídková cena za 1 ks položky přepínač/směrovač (KA2) musí činit 40 001,00 Kč vč. DPH | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| 10 GBASE SFP + modul | 2 | Minimální požadované parametry: • multi-mode (MMF) • OM3 • konektor LC • plně kompatibilní s přepínačem/směrovačem • interoperabilní s rozhraním 10GBASE X2 na stejné lince | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| VoIP telefon (KA2) | 8 | Minimální požadované parametry: integrovaný Ethernet switch 4 hlasové linky hlasové kodeky G.722, G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, G.726 protokoly SIP, SIP v2, RTCP, RTP, SRTP podpora Intercom hlasitý odposlech konferenční volání hlasová schránka, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, identifikace volajícího LCD Displej, podsvícený, monochromatický 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T napájení PoE 802.3af síťové protokoly IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS podpora NAT Traversal, STUN možnost připojení náhlavní soupravy webová správa s různými úrovněmi přístupu automatický vzdálený provisioning přes TFTP, HTTP, HTTPS | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Provedení instalace všech komponentů včetně montážních prací

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 10 pracovních dní (není-li v příslušné Přiloze č. 1 Technická specifikace stanoveno jinak)od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL