Příloha č. 1: Technická specifikace

| název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| osoba oprávněná jednat za dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Zabezpečení serveru - opatření ke GDPR Sušice Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace veřejné zakázky níže uvedené požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel musí nabídnout takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele.

| Poznámky k zadavatelem uvedené specifikaci položek: Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru. Tolerance nabízených hodnot ostatních parametrů, které nejsou specifikovány způsobem dle bodu 1, 2 nebo 3 této tabulky, je +/- 10 % od zadavatelem stanovené hodnoty. |
| --- |
| NÁZEV POLOŽKY | SPECIFIKACE POLOŽKY | MNOŽSTVÍ Jednotka | Obchodní označení výrobce a typ zboží | Dodavatel Doplní zda splňuje Ano/ne |
| Elektrotechnická zařízení |
|  | Elektrotechnické zařízení je poptáváno včetně dopravy, montáže (roznesení, ustavení, montáž a kotvení, napojení na rozvody), zaškolení obsluhy, nastavení funkčnosti systému, zpracování dokumentace. |
| NAS šifrované úložiště pro data a zálohy | Min. 8 šachtový server pro 3.5" SATA HDD NAS provedení rack min 2U CPU: min. Čtyři jádra frekvence min. 2.4 GHz CPU architektura: 64-bit min. Podpora hardwarového šifrování (AES-NI) Systémová paměť: min 2 GB min. technologie DDR3 Požadujeme disky vyměnitelné za provozu RJ-45 1GbE LAN port: min. 4x (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) Port USB 3.0: min 2x Rozšiřovací port: 1x pro expanzní jednotku Rozšíření PCIe: min. 1 x Gen2 x8 slot (x4 link) Podpora protokolů: min. AFP, FTP, iSCSI, NFS, SMB a WebDAV. Bezplatný sw pro zálohování serverů min. na technologii VMWARE Plně certifikovaná řešení virtualizace úložiště Ochrana dat oproti ransomware Min. 256bitovou technologii šifrování AES data ve formátu chráněném šifrovacím klíčem. Plná podpora a spolupráce s AD Více certifikátů SSL, Dvoufázové ověření přístupu k datům přes SMS. Software pro sdílení souborů, synchronizaci souborů, zálohování dat, virtualizace, privátní cloud atd. Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky. Nové nepoužité ani nijak repasované zboží. Cena včetně dopravy, zapojení, zprovoznění a nastavení do sítě. | 1 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| Disky pro zařízení NAS trvalý provoz | Disk je určen na nonstop provoz např. NAS, desktop RAID, servery nebo jako multimediální disk Určen pro 24/7 provoz Rozhraní: SATA 6Gb/s Maximální přenosová rychlost: 210MB/s Rychlost otáček: min. 7200 RPM Vyrovnávací paměť: min. 256MB Rozměry: 3,5 HDD Provedení Interní disk Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky. Nové nepoužité ani nijak repasované zboží. | 2 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| UPS Pro serverovnu | Kapacita výstupního výkonu [W]: min. 1980 Kapacita výstupního výkonu [VA]: min. 2200 Topologie: Line interaktivní Typ křivky: Sinusoida Výstupní přípojky: min. 8x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie), min. 1x IEC 320 C19 (Záložní provoz na baterie), min. 3x IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie) Typ baterie: Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče Počet bateriových modulů: 1 Očekávaná životnost baterie: min.3 – 5 let Ovládací panel: Multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola Port rozhraní: min. RJ-45 Serial, SmartSlot, USB Provedení RACK. Min. 2U Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky. Nové nepoužité ani nijak repasované zboží. Cena včetně dopravy, zapojení. | 1 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| Řídící karta pro UPS | Rozšiřující monitorovací karta pro stávající řešení UPS / Škola používá technologii APC řady SMART/ Nastavitelné vstupní kontakty: Monitorujte stav přístrojů třetích stran s výstupem 4-20 mA. Monitorování vlhkosti: Změny vlhkosti vzduchu jsou hlášeny prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo e-mailu. Monitorování teploty: Změny teploty jsou hlášeny prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo e-mailu. Rozhraní příkazového řádku: Nabízí vzdálenou správu pomocí protokolů min. telnet a SSH. KOMUNIKACE A SPRÁVA Protokoly min. HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet Připojení síťových rozhraní min• RJ-45 10/100 Base-T Dodávka zahrnuje: CD se softwarem, Snímač teploty, Uživatelská příručka Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky. Nové nepoužité ani nijak repasované zboží. Cena včetně dopravy, zapojení. | 1 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| Software pro server | Nejnovější verze serverového operačního systému, plně podporující stávající řešení školy. / Škola používá microsoft server / SW umožňuje plnou migraci ze stávajícího řešení školy při zachování všech funkcionalit. Licence s podporou min. pro 16 jader CPU. Jedna licence obsahuje min. 1x fyzický server a max. 2 virtuální stroje Provedení 64b v český jazyk. Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky. Nové nepoužité ani nijak překoupená licence. | 2 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| Software opravňují uživatele a zařízení přistupovat ke službám poskytovaných serverem | Nejnovější verze splňující licenční podmínky výše poptávaného serverového operačního systému, plně podporující stávající řešení školy. / Škola používá microsoft server CAL / Typ licence : CALL Licence na zařízení Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky. Nové nepoužité ani nijak překoupená licence. | 130 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| HW řadič pro stávající technologii | Provedení PCI Express 3.0 x8 Podpora min. 12Gb/s SAS Podpora min. 6Gb/s SATA Porty: min. 8 SAS lanes across 2 x4 Mini-SAS ports Paměť: min. 2 GB Flash-Backed Write Cache Podpora raid: min. 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM Plná kompatibilita se stávajícím řešením ve škole /Server HP G9/ Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky. Nové nepoužité ani nijak repasované zboží. Cena včetně dopravy, zapojení. | 1 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |
| Server | Server umožňuje až 2 procesory, momentální dodávka bude s jedním procesorem o výkonu min. 11 600 bodů v benchmark testech. CPU. Min 8 jader Frekvence CPU min. 2,1GHz Casche: min L3 11MB RAM min. 16GB technologie min. DDR4 frekvence min. 2666 registred ECC Slot RAM: Min. 12KS na CPU celkem min. 24ks. LAN: Integrovaný min. 1Gb 4 portový adapter (4 x 10/100/1000Gb porty). HDD: min. 2 x 300GB SAS 10K SFF SC HDD: min. 1x Klec pro 8 disků SFF, možnost doplnění dalších klecí na HDD Zdroj: min. 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Zdroj: Možnost rozšíření o druhý zdroj. Ventilátory: redundantní ventilátory Provedení: Min. 2U Integrovaná vzdálená správa serveru. Záruka: 3 roky díly / 3 roky práce / 3 roky on-site, odezva následující pracovní den. Záruka: 3 roky díly / 3 roky práce / 3 roky on-site, odezva následující pracovní den. Nové nepoužité ani nijak repasované zboží. Cena včetně dopravy, zapojení. | 1 ks | DOPLNÍ DODAVATEL | Ano/ne |

DOPLNÍ DODAVATEL					      DOPLNÍ DODAVATEL

V…………………….. dne……………….			    …..……….………………………………….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

(titul, jméno a příjmení, funkce)