- Vozidlový terminál včetně montážní sady do vozidla (25 ks)

- Dále uvedené normy pro radiová zařízení pracující při teplotách -30°C až +60°C

- Radiové standardy ETSI č. EN 300 113-1 a -2

- Normy pro elektromagnetickou kompatibilitu EN 301 489-5 a -1

- Standard elektrické bezpečnosti EN 60950-1: 2001

- Označení CE

- Splňuje direktivu 2002/95/EC obsah nebezpečných látek

- Kmitočtová pásma:

  - 380-430 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

  - 440-490 MHz s kanálovou roztečí 10 nebo 12,5 kHz

  - další kmitočtová pásma na vyžádání

- RF specifikace

  - max. výstupní výkon vysílače 10W

  - statická/dynamická citlivost lepší než -119dBm/-111dBm

- Odolnost:

  - proti vodě a prachu klasifikace IP54

  - proti nárazům a vibracím ETS EN 300019-1 -5 třída 5M3

  - proti vlhkosti ETS EN 300019-1-5 třída 5.2 do 95%

- Typy volání:

  - individuální hovory

  - konferenční hovory

  - volání do telefonní sítě

  - přesměrování hovorů

  - identifikace volajícího

  - skupinové komunikace: normální a trunkový režim

  - otevřené kanály, hovorové skupiny, dispečerské volání, slučování skupin, skenování

- Přímý režim, převaděčový režim

  - rozšířené pokrytí v přímém režimu v pásmu 380-430 MHz nebo 440-490 MHz

  - tísňové volání

  - využití převaděčového režimu

  - identifikace volajícího

- Zprávy

  - statusové zprávy

  - textové zprávy a výměna dat TETRAPOL

  - odesílání údajů o poloze pomocí externího GPS

- Bezpečnost

  - zabudovaný šifrovací komponent (ASIC)

  - ověřování totožnosti

  - šifrování typu konec-konec u hlasových i datových přenosů

  - distribuce klíče radiovou cestou

  - dálkové zablokování

- Datové přenosy - připojení k PC nebo PD přes sériový port

- Montážní vozidlová sada jako součást dodávky

- Autoadaptér o výkonu 10 W kompatibilní s ruční radiostanicí TPH900 (5 ks)