Příloha č. 1.1 Zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE – předmět plnění pro NNP Svatá Anna, s.r.o

Veřejná zakázka:

„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro NNP Svatá Anna, s.r.o. a Klatovskou nemocnici, a.s.“

Část A: Polohovatelná lůžka a stolky pro NNP Svatá Anna, s.r.o

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel (hlavní): Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Kyjovská 607, 348 15 Planá

IČO: 26360896

Zadavatel (zúčastněný): Klatovská nemocnice a.s.

Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

IČO: 26360527

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1.1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1.1 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1.1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění části A veřejné zakázky pro Nemocnici následné péče Svatá Anna:

Předmětem plnění části A VZ je dodávka 10 ks elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek, 10 ks elektricky polohovatelných nemocničních lůžek č. 1, 23 ks elektricky polohovatelných nemocničních lůžek č. 2, 22 ks elektricky polohovatelných nemocničních lůžek č. 3, 5 ks aktivních matrací č. 1, 65 ks pasivních matrací, 10 ks aktivních matrací č. 2, 10 ks dřevěných nočních stolků s jídelní deskou, 55 ks kovových nočních stolků s jídelní deskou, 65 ks kovové hrazdy, 10 ks výškově stavitelných infuzních stojanů, 65 ks plastových jmenovek, 20 ks přenosných držáků berlí, 65 ks držáků urologických sáčků a 20 ks držáků močové lahve pro Nemocnici následné péče Svatá Anna s.r.o.

| číslo | Položka | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko | Minimální požadované parametry: Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 • kovová konstrukce lůžka • kostra lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s min. rizikem poškození motorových částí • zdvih lůžka pomocí elektromotoru min. o 39 cm • zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka • čtyřdílná ložná plocha • šířka ložné plochy min. 90 cm • délka ložné plochy min. 200 cm • ložná plocha s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta • pevná čela (LTD,HPL, apod.) • spustitelné postranice s pokrytím celé délky ložné plochy s pojistkou proti nechtěnému spuštění z důvodu ochrany pacienta • ruční ovladač s ochranou s možností blokace (zámkem) funkcí • brzditelná kolečka • úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka • bezpečné provozní zatížení lůžka min. 200 kg • barevný odstín – možnost výběru | 10 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.2 | Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko č. 1 | Minimální požadované parametry: Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 • Kovová konstrukce lůžka • Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka • Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 39 cm • Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka • Nejnižší poloha ložné plochy max. 40cm • Čtyřdílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti • Šířka ložné plochy max. 85 cm • Délka ložné plochy min. 200 cm • Maximální vnější rozměry 90 x 215 cm z důvodu prostorového rozmístění a transportu • Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20 cm • Vyjímatelná plastová odnímatelná čela • Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí • ruční ovladač s ochranou s možností blokace (zámkem) • Kolečka o průměru min. 125mm • Centrální brzda koleček se směrovou aretací • Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka • Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka • Nárazová kolečka v rozích lůžka • Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg • Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín | 10 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.3 | Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko č. 2 | Minimální požadované parametry: Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 Kovová konstrukce lůžka Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 39 cm Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka Nejnižší poloha ložné plochy max. 40cm Čtyřdílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti Šířka ložné plochy max. 90 cm Délka ložné plochy min. 200 cm Maximální vnější rozměry 102 x 215 cm (z důvodu prostorového rozmístění a transportu) Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20cm Vyjímatelná plastová odnímatelná čela Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí Postranice min. ve ¾ ložné plochy lůžka, kovové, lakované, sklopné podélně s ovládáním pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta) Ruční ovladač s ochranou s možností blokace (zámkem) Kolečka o průměru min. 125 mm Centrální brzda koleček se směrovou aretací Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka Nárazová kolečka v rozích lůžka Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín | 23 ks |  |  |
| 1.4 | Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko č. 3 | Minimální požadované parametry: Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 • Kovová konstrukce lůžka • Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka • Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 39cm • Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka • Nejnižší poloha ložné plochy max. 40cm • Čtyřdílná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé životnosti • Šířka ložné plochy max. 90 cm • Délka ložné plochy min. 200 cm • Maximální vnější rozměry 102 x 215 cm z důvodu prostorového rozmístění a transportu • Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20 cm • Vyjímatelná plastová odnímatelná čela • Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí • Ruční ovladač s ochranou s možností blokace (zámkem) • Kolečka o průměru min. 125 mm • Centrální brzda koleček se směrovou aretací • Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka • Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka • Nárazová kolečka v rozích lůžka • Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg • Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami, barva: bílý odstín | 22 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.5. | Matrace pasivní | Minimální požadované parametry: • preventivní pasivní antidekubitní matrace • matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním a vysokým rizikem vzniku dekubitů (III. stupně) • vyrobena ze studené pěny • prořez jádra k výraznému zlepšení rozložení tlaku na matraci • jádro matrace rozděleno do anatomických zón • matrace s příčným prořezem k dokonalému kopírování ložné plochy lůžka ve všech jejích polohách a k dokonalému přizpůsobení tělu pacienta • nosnost matrace min. 200kg • výška matrace 12-15 cm • rozměr matrace - dle lůžka • potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty max 95° C • potah se zipem s ochranou proti zatečení | 65 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.6. | Matrace aktivní č. 1 | Minimální požadované parametry: • Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu • I-II. stupeň léčby dekubitu • Celotvá podložka s úchyty na kostru lůžka • Nastavitelný komfort a váhy pacienta • Potah snímatelný na zip po celém obvodu matrace • vzduchové cely • Transportní režim. • Světelná kontrolka tlaku • Maximální hmotnost pacienta 200 kg • Maximální rozměry dle nem. lůžka č. 3 | 5 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.7. | Matrace aktivní č. 2 | Minimální požadované parametry: • Aktivní matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitu • I-III. stupeň léčby dekubitu • Celová podložka na pěnovou matraci • Nastavitelný komfort a váhy pacienta • CPR ventil • Potah snímatelný na zip po celém obvodu matrace • vzduchové cely • Transportní režim. • Světelná kontrolka tlaku • Maximální hmotnost pacienta 180 kg • Maximální rozměry: 200 x 90 x 12,7 cm | 10 ks |  |  |
| 1.8 | Noční stolek s jídelní deskou č. 1 | Minimální požadované parametry: • oboustranné dřevěné provedení s kovovým mechanismem jídelního stolku • materiál: lamino, hrany z ABS plastu • odkládací deska z ABS plastu • zásuvka, nika, skříňka • madla zásuvek a dvířek • dvojitá plastová brzditelná kolečka • bednění stolku ve standardním provedení z dezénu světlý buk • rozměr stolku: min 40 x 40 x 80 cm, max. 55 x 50 x 85 cm | 10 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.9 | Noční stolek s jídelní deskou č. 2 | Minimální požadované parametry: • Oboustranné kovové provedení • Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv • Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice • Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích • Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu po celém obvodu • Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem po celém obvodu • Plastová vložka zásuvky z ABS • Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev • Prostor pro obuv ve spodní části stolku • Dvojitá plastová brzditelná kolečka • Korpus stolků bílý • Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek • Zámek zásuvky • rozměr stolku: min. 40 x 40 x 80 cm, max. 55 x 50 x 93 cm | 55 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.10 | Kovová hrazda | Minimální požadované parametry: Příslušenství k dodávaným lůžkům Kovová hrazda s plastovou hrazdičkou a nastavitelným popruhem | 65 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.11 | Infuzní stojan | Minimální požadované parametry: Příslušenství k dodávaným lůžkům výškově stavitelný infuzní stojan s možností použití nejlépe ve všech rozích lůžka Materiál: chrom/NR | 10 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.12 | Držák berlí | Minimální požadované parametry: Příslušenství k dodávaným lůžkům přenosný držák na 2ks berlí | 20 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.13 | Plastové jmenovky | Minimální požadované parametry: Příslušenství k dodávaným lůžkům formát A5 na šířku k umístění na čelo lůžka | 65 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.14 | Držák urologických sáčků | Minimální požadované parametry: Příslušenství k dodávaným lůžkům • kovový | 65 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.15 | Držák močové láhve | Minimální požadované parametry: Příslušenství k dodávaným lůžkům | 20 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná montáž a instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného zboží do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky zboží je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimálně po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).

- Součástí záruky za jakost je též bezplatné provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem zboží.

- Servisní zásah v době záručního servisu i garantovaného pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

- Dodání zboží až po výzvě zadavatele.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2020

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL