Příloha č. 1.2 Zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE – předmět plnění pro Klatovskou nemocnici a.s.

Veřejná zakázka:

„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro NNP Svatá Anna, s.r.o. a Klatovskou nemocnici, a.s.“

Část B: Polohovatelná lůžka a stolky pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel (hlavní): Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Kyjovská 607, 348 15 Planá

IČO: 26360896

Zadavatel (zúčastněný): Klatovská nemocnice a.s.

Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

IČO: 26360527

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a Příloze č. 1.2 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označen požadované zboží a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1.2 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1.2 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění části B veřejné zakázky pro Klatovskou nemocnici a.s.:

Předmětem plnění části B VZ je dodávka 17 ks elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek včetně příslušenství, 17 ks pasivních antidekubitních matrací, 6 ks aktivních antidekubitních matrací a 17 ks nočních stolků s jídelní deskou pro Klatovskou nemocnici a.s.

| číslo | Položka | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel) | Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko | Minimální požadované parametry: Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 • kovová konstrukce lůžka • kostra lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s min. rizikem poškození motorových částí • zdvih lůžka pomocí elektromotoru min. o 39 cm • zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka • čtyřdílná ložná plocha • šířka ložné plochy min. 85 cm • délka ložné plochy min. 200 cm • ložná plocha s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta • pevná čela v designu dřeva (LTD,HPL, apod.) • spustitelné postranice s pokrytím celé délky ložné plochy s pojistkou proti nechtěnému spuštění z důvodu ochrany pacienta • ruční ovladač s ochranou s možností blokace (zámkem) funkcí • brzditelná kolečka • úchyty pro příslušenství (hrazda, infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka • bezpečné provozní zatížení lůžka min. 200 kg • barevný odstín - světlý buk | 17 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.2 | Hrazda | Minimální požadované parametry: příslušenství k polohovatelnému lůžku č. 1.1 hrazda s aretací alespoň dvě polohy pro umístění rukojeti pro pacienty plastová samonavíjecí rukojeť k umístění na hrazdu | 17 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.3 | Infuzní stojan | Minimální požadované parametry: výškově stavitelný infuzní stojan příslušenství k polohovatelnému lůžku č.1.1 | 17 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.4 | Matrace aktivní | Minimální požadované parametry: aktivní matrace pro střední riziko vzniku dekubitu I-II. stupeň léčby dekubitu celová podložka s úchyty na kostru lůžka nastavitelný komfort pacienta potah snímatelný vzduchové cely transportní režim světelná kontrolka tlaku maximální hmotnost pacienta do 140 kg rozměry - dle lůžka č. 1.1 | 6 ks |  | DOPNÍ DODAVATEL |
| 1.5 | Pasivní antidekubitní matrace | Minimální požadované parametry: preventivní pasivní antidekubitní matrace matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (I. – II. stupně) vyrobena ze studené pěny prořez jádra k výraznému zlepšení rozložení tlaku na matraci jádro matrace rozděleno do anatomických zón matrace s příčným prořezem k dokonalému kopírování ložné plochy lůžka ve všech jejích polohách a k dokonalému přizpůsobení tělu pacienta nosnost matrace min. 200kg výška matrace 12-15 cm rozměr matrace - dle dodávaného lůžka potah SAFR potah pružný, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty max. 95° C potah se zipem s ochranou proti zatečení | 17 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 1.6 | Noční stolek s jídelní deskou | Minimální požadované parametry: oboustranné dřevěné provedení s kovovým mechanismem jídelního stolku materiál lamino, hrany z ABS plastu odkládací deska z ABS plastu Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem po celém obvodu zásuvka, nika, skříňka madla zásuvek a dvířek dvojitá plastová brzditelná kolečka bednění stolku ve standardním provedení z dezénu světlý buk rozměr stolku: min 40 x 40 x 80 cm, max. 55 x 50 x 85 cm | 17 ks |  | DOPLNÍ DODAVATEL |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná montáž a instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného zboží do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky zboží je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimálně po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).

- Součástí záruky za jakost je též bezplatné provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem zboží.

- Servisní zásah v době záručního servisu i garantovaného pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

- Dodání zboží až po výzvě zadavatele.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2020

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL