Příloha č.2

Sypací nástavba nesená pro traktorový nosič

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

Rok výroby: (doplnit)

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí

| Požadavek zadavatele | dodavatel |
| --- | --- |
| sypací nástavba bude namontována a zprovozněna na traktorovém nosiči John Deere 6330 |  |
| sypací nástavba bude zavěšena v zadním tříbodovém závěsu traktorového nosiče kategorie II, pohon vynášecího šneku a rozmetadla od hydrauliky traktorového nosiče |  |
| možnost posypu jak chemickými materiály tak i inertními |  |
| sypací nástavba je samonakládací (volně ložený posypový materiál je naložen bez vnější pomoci) |  |
| minimální objem násypky cca 2,0 m3 |  |
| vnitřek násypky je opatřen ochrannou vysoce odolnou plastovou vrstvou |  |
| hmotnost sypací nástavby cca 600 – 800 kg |  |
| vynášení posypového materiálu – šnekem (zajištění plynulého přísunu materiálu ke šneku – rozrušovací hřídel) |  |
| rozhoz materiálu nerezovým rozmetadlem |  |
| plynule regulovatelná šířka rozhozu posypového materiálu 2 - 6 m |  |
| dávkování chemického posypu v rozmezí 5 – 40 g/m2 |  |
| dávkování inertního posyp 20 – 250 g/m2 |  |
| ovládání šíře a dávky posypu plynule regulovatelné (proporcionální) z kabiny z místa řidiče traktoru |  |
| elektrické ovládání dávky posypu v závislosti na rychlosti pojezdu se zpětnou vazbou |  |
| na ovládání zajistit jednorázově maximální dávku posypu bez nutnosti přestavení |  |
| osvětlení vzadu - schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích v ČR |  |
| el. 12 V (rozvod dle traktorového nosiče) |  |
| sypač opatřen nepromokavou krycí střechou, jednoduše odnímatelnou v případě nakládání |  |
| sypací nástavba vybavena síty pro bezproblémové nakládání posypového materiálu |  |
| nakládací hrana sypače opatřena výměnnou šroubovanou lištou z otěruvzdorné oceli |  |
| barevné provedení - oranžová RAL 2011 včetně všech bezpečnostních a výstražných piktogramů |  |
| odstavné nohy pro bezproblémové odstavení prázdného sypače |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby