Příloha č.1 – Technická specifikace SANITNÍHO VOZIDLA

Vozidlo pro dopravu nemocných, raněných a rodiček (dříve označované jako DNRR) - typ A2, musí být v souladu s Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normy ČSN EN 1789 + A2.

Všechny úpravy a dodané materiály v rámci výroby sanitního vozidla a transportní techniky musí odpovídat podmínkám stanovenými Vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a normou ČSN EN 1789 + A2.

| ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE A POŽADOVANÁ VÝBAVA VOZIDLA |  |
| --- | --- |
| Provedeno jako typ s uzavřenou prosklenou skříňovou karosérií podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění |  |
| Sanitní vůz musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 a novější |  |
| Barva – bílá |  |
| Motor vznětový s přeplňováním |  |
| Objem motoru (min 1,7 l) |  |
| Výkon motoru (min 99 kW) |  |
| Typ motoru – Diesel |  |
| Emisní norma – Euro 6 |  |
| Kombinovaná spotřeba pohonných hmot (pro vůz bez zástavby) max. 7,5 l/100 km |  |
| Pohon předních kol |  |
| Rozvor kol (min. 3300 mm) |  |
| Minimální rozměry ambulantního (pacientského) prostoru uvedené výrobcem podvozku: výška – 1200 mm, šířka – 1700 mm, délka – 2900 mm |  |
| Převodovka (min 6 ti stupňová + 1 zpátečka) |  |
| Palivová nádrž (min. 70 l) |  |
| Celková hmotnost vozidla (max. 3.500 kg) |  |
| Prosklený nákladový prostor |  |
| Závislý příhřev motoru naftový teplovodní |  |
| Pneumatiky schváleného typu pro nabízený vůz |  |
| Kola – 4 ks ocelových disků (prům. min. 16) se středovými kryty kol včetně letních pneumatik |  |
| Sada 5 kusů zimních pneumatik včetně ocelových disků |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo včetně příslušenství pro jeho výměnu |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| Snímače opotřebení brzdového obložení |  |
| Teleskopické tlumiče |  |
| 3. brzdové světlo |  |
| Dva bílé LED světlomety na zadní hraně střechy – s automatickým sepnutím při couvání a možností ovládání z kabiny řidiče i ze zástavby |  |
| Posilovač řízení |  |
| Protiblokovací systém brzd |  |
| Elektronické rozdělení brzdné síly |  |
| Brzdový asistent |  |
| Elektronická závěra diferenciálu |  |
| Elektronický stabilizační systém |  |
| Systém pro regulaci točivého momentu motoru |  |
| Mlhové reflektory |  |
| Systém regulace prokluzu kol + asistent pro rozjezd do kopce |  |
| Airbagy v kabině |  |
| Tempomat |  |
| Klimatizace v prostoru řidiče |  |
| Prachový a pylový filtr |  |
| Lapače nečistot vpředu a vzadu |  |
| Tepelně izolující přední sklo |  |
| Tepelně izolující tónovaná okna v kabině a prostoru pro cestující |  |
| Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná |
| Systém denního svícení |
| Topení s mechanickou regulací |
| Nekuřácké provedení se zachováním zásuvek 12 V v kabině řidiče |
| Centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou a dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – 2 klíče se sklopnými dříky |
| Originální autorádio včetně antény s integrovanou HF sadou, USB. Reproduktory, kterým bude vozidlo vybaveno v 1 stupni výroby |
| Servořízení s výškově nastavitelným volantem |
| Kabina řidiče 3 sedadla (2+1 ev. 1+1+1) s integrovanými výškově nastavitelnými opěrkami hlavy, tříbodovými pásy a loketními opěrkami |
| Nastavitelné sedadlo řidiče po vertikální a horizontální ose |
| Zásuvka v kabině řidiče (velký rozměr) - 12 V–2 ks |
| Ovládací prvky zařízení sanitní zástavby ve sdruženém panelu (odsouhlasí zadavatel) |
| Elektrické stahování oken kabiny, okna ve 2. řadě umožňující odvětrání |
| Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje |
| Odkládací přihrádka v kabině s krytem, uzamykatelná |
| Odkládací prostor v kabině pod stropem |
| Odkládací prostor ve dveřích kabiny |
| ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE A POŽADOVANÁ VÝBAVA AMBULANTNÍHO PROSTORU |
| Pevná přepážka mezi kabinou a přepravním prostorem |
| Okno v přepážce s posuvnými skly |
| Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce |
| Boční posuvné dveře v ambulantním prostoru |
| Větratelné okno v bočních posuvných dveřích |
| Výklopný nástupní schod pro nastupování posuvnými dveřmi (nejlépe v provedení nerez) |
| Osvětlení nástupního schůdku v ambulantním prostoru |
| Zadní výklopné nebo křídlové dveře, prosklené, vyhřívané sklo |
| Možnost převozu 6 ti osob v ambulantním prostoru |
| Stropní osvětlení ambulantního prostoru min. dvěma žárovkovými světly s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (LED) |
| Pomocné osvětlení ambulantního prostoru |
| Přenosné světlo se zásuvkou 12 V–1 ks |
| Rozvod 12 V a 2 ks zásuvek (velký rozměr) v ambulantním prostoru |
| Osvětlení prostoru za vozidlem pracovním svítidlem |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče |
| Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru |
| Přídavné nezávislé teplovzdušné programovatelné topení s regulací o min. výkonu 3,9 kW a klimatizace pro ambulantní prostor |
| Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby |
| Vyrovnání podlahy ambulantního prostoru + protismykový, vodovzdorný a desinfekci odolným povrch |
| Olištování vstupů |
| Bezespárový povrch podlahy ambulantního prostoru se zvýšeným okrajem |
| Obložení stěn boků, výplní dveří a stropu ambulantního prostoru formovanými díly z kompozitních materiálů z jednoho kusu, s minimem spár a dokonale zakrývajícími ocelové sloupky a okraje oken v ambulantním prostoru s dezinfikovatelným materiálem |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |
| Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru |
| Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou s nerez lištami a s úložným prostorem, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle aktuální ČSN EN 1789 + A1 |
| Uchycení podvozku nosítek vyžaduje kompatibilitu s již používanými mobilními podvozky typu MEDIROL EXTERO P113 |
| Další úložné prostory pro zdravotnický materiál (dle možností vozu např. skříňky, police apod.) |
| Skříňová zástavba – použité materiály – omyvatelní a dezinfikovatelné, spoje zatmelené proti zatečení |
| Madla usnadňující nástup a výstup min. po obou stranách bočních dveří a na přepážce |
| Stropní madlo |
| Držák na infuzní lahve, PE sáčky a vaky nerez, umístěný na madle nad nosítky |
| Držák na kyslíkovou lahev (10 litrů) v ambulantním prostoru |
| Odpadní nádoba + držák |
| Hasicí přístroj 2 kg + držák |
| Držák pro dávkovač desinfekce a desinfekce – 1 ks |
| Zatmavění oken ambulantního prostoru anti solární fólií s označením homologačním štítkem |
| Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla s bezpečným a nehlučným ukotvením ve složeném stavu |
| Zadní sklopný otočný hledáček při otevřených zadních dveřích |
| Aretace otevřených dveří |
| Zádržný systém pro složený invalidní vozík nad krytem pravého podběhu |
| VÝSTRAŽNÉ ZVUKOVÉ A SVĚTELNÉ ZAŘÍZENÍ |
| Dvouřadý LED maják na střeše vozu minimálně 30 LED 2x – montáž 1x v přední a 1x v zadní části vozu |
| Výstražná světla v masce chladiče čela vozu 2x - min. 3 LED, upevněná v masce na kovovém držáku |
| Výstražné světlo v kabině za čelním sklem |
| Tří tónová siréna s reproduktory – zvukové výstražné zařízení o výkonu minimálně 100 W s ovládacími prvky a zesilovačem |
| Umístění reproduktorů sirény bez překročení přípustné hlukové hladiny v kabině a v ambulantním prostoru |
| OZNAČENÍ VOZIDLA (návrh upřesní zadavatel) |
| Výstražný červený pruh po celém obvodu vozidla |
| Modré hvězdy života – 2 ks – na kapotě a zadních dveřích, min. výška 200 m Výstražný symbol tlakové lahve a pro defibrilátor |
| Označení provozovatele sanitního vozidla |
| logem provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce (výška min. 120 mm) symbolem srdce z loga provozovatele na pravém a levém boku vozidla vzadu a na zadní straně vozidla vpravo (výška od 350 do 450 mm) webovou adresou provozovatele na zadní straně vozidla vlevo či uprostřed (výška 45 mm) řádkou ikon na přední straně vozidla (výška od 70 do 100 mm) Konečné zadání dle uvedené specifikace a grafické podklady poskytne provozovatel. |
| POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ TRANSPORTNÍ TECHNIKOU |
| Polohovatelná pacientská transportní nosítka - s polohovatelným podvozkem minimálně v pěti úrovních a oddělitelným podvozkem, - sklopnýma nohama, - velkými pojezdovými pogumovanými koly, - přední kola otočná, - nosítka s polohovatelnou horní i dolní částí těla, min. 7 poloh, - výklopnými bočními madly, - výsuvnými madly na nošení, - nožním obloukem, - s anatomickou matrací a polštářem, - dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém, - držákem na infuze a - minimální nosnost 250 kg, - manipulace jednočlennou obsluhou, - kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113. Nejpozději před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikáty dokladující splnění ČSN EN 1789 + A2 a ČSN EN 1865. |
| Zádržný systém pro děti na nosítka |
| Transportní infarktové křeslo - se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, - integrovanou opěrkou hlavy, - výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, - loketní opěrky, - včetně kotvení, - ergonomickou černou matrací, - kompatibilita s již používanými transportními křesly MEDIROL CLUBMAN K-116. Křeslo ukotveno vpravo u zadních dveří. Nosnost křesla min 250 kg. Před podpisem smlouvy musí uchazeč doložit certifikát dokladující splnění ČSN EN 1789 + A2. |
| Pacientské sedadlo v ambulantním prostoru 3 ks – mezi stolem nosítek a přepážkou – ukotvení před nosítky na levé straně za přepážkou - z toho jedno sedadlo u bočních dveří musí být snadno odnímatelné – uchycené rychloupínacím systémem (penízková lišta včetně zakrytování), - prostor mezi bederní části opěradla sedadel a přepážkou musí činit min. 700 mm, - sedadla s integrovaným bezpečnostním tříbodovým pásem, - u všech sedadel 2 ks loketní opěrky – 1x na pravé straně, 1x na levé straně, - s integrovanou hlavovou opěrkou a zádovou opěrou zakrytou ze zadní strany plastovým krytem, - možnost fixace dětské sedačky na min. 2 sedadla. Otočné pacientské sedadlo se sklápěcím sedákem v ambulantním prostoru 1 ks – vedle nosítek před transportním křeslem Schodolez s upevněním v ambulantním prostoru POŽADAVKY NA ZÁRUČNÍ LHŮTY A SERVIS Záruční lhůta vlastního vozidla typu dříve DRNR bez nástavby (min 48 měsíců s možným omezením najetí km - min. 200.000 km) Záruční lhůta na zdravotnickou zástavbu a transportní techniku (min 24 měsíců) Dostupnost autorizovaného servisu vozidla do 70 km od Domažlic |