- Příloha č. 2 ZD -

- Technická specifikace

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Zemědělská technika pro COP“

Podlimitní veřejná zakázka, zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

| název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| osoba oprávněná zastupovat dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, a to 1 ks kolového traktoru za účelem výuky zemědělských oborů zadavatele, která je předmětem plnění veřejné zakázky „Zemědělská technika pro COP“. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry, nikoliv s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

Tabulka bude doplněna technickými listy (v českém jazyce) a fotodokumentací nabízeného zboží.

| SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry zboží. Pokud požadované parametry Dodavatel splňuje, napíše v pravém sloupci tabulky „ANO“. V případě, že nabízí lepší parametry než požadované, specifikuje je podrobně. Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění. |
| --- |
| Minimální požadované parametry | Dodavatelem nabízené parametry |
|  | Traktor | Počet válců – minimálně 6 |  |
|  |  | Objem motoru – minimálně 6.000 cm3 |  |
|  |  | Minimální výkon – 147 kW |  |
|  |  | Pohon všech čtyř kol |  |
|  |  | VISCO spojka ventilátoru motoru |  |
|  |  | Emisní norma min. Stage V |  |
|  |  | Počet převodových stupňů min. 30 vpřed a 15 vzad |  |
|  |  | Počet stupňů řazených pod zátěží min. 6 |  |
|  |  | Elektroreverz s nastavitelnou agresivitou směru jízdy |  |
|  |  | Otáčky zadního vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E |  |
|  |  | Modulové vnější spouštění zadního vývodového hřídele |  |
|  |  | Hydropneumatické odpružení přední nápravy |  |
|  |  | Deaktivace odpružení přední nápravy |  |
|  |  | Uzávěrka diferenciálů přední i zadní nápravy lamelová |  |
|  |  | Min. výkon hydraulického čerpadla 110 l/ min. |  |
|  |  | Samostatné hydraulické čerpadlo pro řízení |  |

|  |  | Nosnost zadního tříbodového závěsu min. 9 300 kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zadní závěs automaticky posuvný |  |
|  |  | Přední tříbodový závěs, jednočinné i dvoučinné ovládání |  |
|  |  | Nosnost předního tříbodového závěsu min. 4 000 kg |  |
|  |  | Zadní samostatné vnější hydraulické okruhy - min. 4 |  |
|  |  | Zadní okruhy hydrauliky mechanicky ovládané s nastavením průtoku oleje |  |
|  |  | Vnější ovládání zadního tříbodového závěsu |  |
|  |  | Dvouokruhové vzduchové brzdy přípojného vozidla |  |
|  |  | Kabina pneumaticky odpružená |  |
|  |  | Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené s bezpečnostním pásem, nastavitelné |  |
|  |  | Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem zapsané v technickém průkazu |  |
|  |  | Klimatizovaná kabina |  |
|  |  | Výstražný oranžový maják zapsaný v technickém průkazu |  |
|  |  | Pneumatiky přední min. 540/65 R28 |  |
|  |  | Pneumatiky zadní min. 650/65 R38 |  |
|  |  | Natáčecí přední blatníky |  |
|  |  | Závaží v zadních kolech min. 700 kg |  |
|  |  | Pohotovostní hmotnost traktoru min. 7 300 kg |  |
|  |  | Největší technicky povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla 32 500 kg |  |
|  |  | Výbava pro jízdu na pozemních veřejných komunikacích v souladu s Pravidly silničního provozu |  |
|  |  | Technický průkaz |  |