Příloha č. 3 ZD/ č. 2 KS – Popis předmětu

Technické podmínky – VZ: OA M1 pro SÚSPK (2020)

1 ks – osobního automobilu kat. M1

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení řidiče proběhne na adrese SÚS PK– Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Termín dodání

do 2 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Emise – dle platné legislativy

Požadujeme:

- vozidlo nové, nepoužité, rok výroby 2020

- min. 5ti místné, 5ti dveřové combi vozidlo

- motor benzínový o výkonu motoru min. 80 kW, točivý moment min. 200 Nm/min-1

- zrychlení vozidla 0-100 km/h max. 9,7 s

- kotoučové brzdy na obou nápravách

- zavazadlový prostor s osvětlením o objemu min. 530 litrů, po sklopení zadních sedadel min 1.390 litrů

- převodovka manuální nebo automatická, min. 6 stupňů pro jízdu vpřed a 1 stupeň pro jízdu vzad

- barva vozidla červená včetně nárazníků

- airbagy min. řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu a hlavové airbagy

- centrální zamykání s dálkovým bez kličkovým ovládáním vč. zavazadlového prostoru a startováním

- parkovací senzory vpředu i vzadu

- tempomat

- vyhřívané tónované čelní sklo

- světelný a dešťový senzor s automatickým ovládáním

- stěrač zadního okna s ostřikovačem

- automatická min. dvou zónová klimatizace

- assistent rozjezdu do kopce a nouzového brzdění

- bezdrátové telefonování handsfree (připojení přes bluetooth)

- autorádio s přehrávačem vč. systému informací o vozidle s dotykovým displejem o velikosti min. 6,5"

- USB s možností datového připojení vozidla

- reproduktory vpředu i vzadu, min 6 ks celkem

- kontrola tlaku v pneumatikách

- ovládání bezdrátového telefonování a radia na displeji a na volantu

- regulace vyhřívání obou předních sedadel

- LED denní svícení a zadní , hlavní světlomety BI-LED, přední mlhové světlomety, přisvěcování do zatáček

- světelný a dešťový senzor

- přední i zadní okna ele. ovládaná

- boční a zadní okna tónovaná

- vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním

- zpětná vnější zrcátka el. ovládaná, vyhřívaná, v barvě vozidla

- dělené, sklopné opěradlo zadního sedadla

- uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem

- loketní opěrka s úložným prostorem

- držák na nápoje min. 1,5 l v předních dveřích

- dělící stěna zavazadlového prostoru

- kola z lehkých slitin min. 16“

- světlá výška podvozku vozidla nad rovinou terénu min. 135 mm

- rozvor vozidla min. 2470 mm

- podélné střešní nosiče

- rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola

- kryt zavazadlového prostoru

- pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor)

- možnost dodatečné montáže tažného zařízení pro přívěs o hmotnosti nebržděný 550 kg / bržděný min. 1100 kg

- povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta)

- prodloužená záruka do nájezdu min. 100 000 km nebo min. 60 měsíců (podle toho, jaká skutečnost nastane dříve)

| Součástí dodávky ke všem vozidlům bude: návod k obsluze v českém jazyce prohlášení o shodě technické osvědčení zavedení do provozu kvalifikované zaškolení obsluhy |  |
| --- | --- |