Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Veřejná zakázka:

„Elektrická polohovatelná lůžka a noční stolky“

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel: Rokycanská nemocnice, a.s.

Voldušská 750, 337 01 Rokycany

IČO: 26360900 DIČ: CZ26360900

Technická specifikace nabízeného zboží - Pokyn k vyplnění:  Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Do sloupce vpravo od uvedeného zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které stanovil v ZD a v této Příloze č. 2 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označeno požadované zboží a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace) zadavatel stanovil minimální základní požadavky a parametry na dodávané zboží, které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 2 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku.

Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých položek zboží.

Ke zboží bude v nabídce doložena kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě.

Nepřípustná změna položek tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na VZ.

Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je dodávka 38 ks elektricky polohovatelných standardních lůžek, 56 ks doplňkových postranic L + P a 46 ks nočních stolků s jídelní deskou pro Zadavatele.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

| číslo | Položka | Minimální požadované parametry zadavatele | Počet kusů | Splňuje dodavatel minimální požadavky ANO/NE (doplní a vybere dodavatel | Hodnota / Popis Dodavatel podrobně popíše příslušnou položku z hlediska své nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektricky polohovatelná lůžka | Minimální požadované parametry: čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů; bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad; stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka; vnější rozměr lůžka (uvažovaný jako nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka s uživatelsky odnímatelným příslušenství lůžka protilehlých stran vč. postranic) max. 225 x 105 cm, bezpečná provozní zátěž min. 250kg; zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta; ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta; náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min.12° pomocí elektromotoru (pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR),ovladač dobře dostupný v jakékoliv poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi; kompaktní (snadno čistitelná, bez pórů,vrypů) plastová odnímatelná čela, s nožní aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev kompaktní (snadno čistitelné, bez pórů, vrypů) plastové/kovové, dělené 3/4-ní (tj.nerestriktivní) sklopné postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úrovní ložné plochy) a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř, (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, nepřipouští se překlopení postranice), mechanismus sklápění musí být bržděný, např. plynovou pružinou možnost výběru barevných dekorů – nabídka min. 10 barev; kolečka s centrálním ovládání brzd minimálně dvěmi nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce nožní části lůžka, v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm, páté centrální kolečko pro jednodušší transport ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní dvouramenné překlopné brzdové páce odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm Pacientský ruční ovladač s možností blokace (zámku) funkcí postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství; ochranná nárazová kolečka 4ks - horizontální ochrana umístěna v rozích lůžka hlavové i nožní části 2ks - vertikální ochrana v čele lůžka pro eliminaci poškození povrchů svislých konstrukcí budov při pohybu lůžka ve svislém směru pokud dodavatel disponuje jinou technologií, která splňuje výše uvedené požadavky na vodorovnou i svislou ochranu lůžka i svislých konstrukcí budov, je toto řešení připuštěno svod elektrického potenciálu; bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený napájecí přívodní kabel. nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští | 38 ks |  | Název a výrobce zboží Dodavatel podrobně popíše technické parametry nabízeného zboží |
| 2 | Doplňkové postranice | Minimální požadované parametry: dodatečný díl postranice L+P pro pokrytí celé délky lůžka kompatibilní s nabízeným lůžkem shodný design k lůžku | 56 ks |  | Název a výrobce zboží Dodavatel podrobně popíše technické parametry nabízeného zboží |
| 3 | Noční stolek s jídelní deskou | Minimální požadované parametry: pojízdný, oboustranný stolek k lůžku; stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, NE dřevo či LTD); odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů; integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, zdvih jídelní desky v rozsahu min. 75 – 95 cm ochranné lišty musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být široký min. 370mm na jídelní desku tedy musí být bez problémů možné bezpečně umístit jídelní tác o rozměrech minimálně 370 x 580 mm stabilní jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku 4 kolečka o průměru min. 65mm, min. dvě (2) kolečka brzditelná; provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky; stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky; s prostorem pro umístění standartní 1,5 l PET lahve držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku; design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky. | 46 ks |  | Název a výrobce zboží Dodavatel podrobně popíše technické parametry nabízeného zboží |

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná montáž a instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětného zboží do provozu

- Provedení všech předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží apod.)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis a garanci pozáručního servisu:

- Součástí dodávky zboží je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimálně po dobu 60 měsíců  od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek).

- Servisní zásah v době záručního servisu i garantovaného pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů dne od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak).

- Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2020

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL