Příloha č.2

Rozhrnovací plošina asfaltové směsi

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

Rok výroby: (doplnit)

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí

| Požadavek zadavatele | dodavatel |
| --- | --- |
| stroj musí umožnit urovnání asfaltové balené směsi do upraveného i neupraveného výtluk přímo na vozovce před hutněním |  |
| stroj nesený v zadním tříbodovém závěsu kategorie II traktorového nosiče tak, aby stroj v pracovní poloze příčně kopíroval vozovku |  |
| robustní kovová konstrukce stroje |  |
| šíře do 2.500 mm |  |
| výškově stavitelná zadní clona pro nastavení výšky přesahu balené směsi ovládaná mechanicky |  |
| boční křídla pro nastavení požadované šíře urovnávané asfaltové směsi ovládaná hydraulicky (každé křídlo ovládáno samostatně) |  |
| mechanicky ovládaná příčka před výškově stavitelnou clonou mezi křídly pro usměrnění toku obalované směsi |  |
| barva oranžová RAL 2011 |  |
| bezpečnostní červenobílé šrafy |  |
| výstražné praporky |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby