Technické podmínky – VZ: Sněhová radlice pro SÚSPK (2021)

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka sněhové radlice segmentové těžké

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborného zaškolení obsluh proběhne na středisku SÚS PK 53. Rokycany – Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Termín dodání

Nejpozději do 30.09.2021

Požadujeme:

1 ks sněhové radlice segmentové těžké

- sněhová radlice musí být nová, nepoužitá, rok výroby 2021

- sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- štít radlice ocelový robustního provedení rozdělený na 3 segmenty, každý segment uchycen na trámci radlice na držácích uložení, které zajistí vychýlení segmentu nahoru při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace tuhosti vyklopení segmentů

- základní břit ocelový (Hardox 400)

- mechanické boční dorazy pro plné natočení pluhu do pracovní pozice

- boční chodníkové dorazy

- pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.800 mm, celková šíře max. 3.500 mm

- úhel natočení radlice min. 35° (stupňů)

- systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 15° (stupňů) pro kopírování vozovky

- výška štítu radlice od 1.100 mm do 1.200 mm.

- zvýšený pravý segment pro lepší odvod sněhu

- radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 1.000 kg do 1.300 kg celkové hmotnosti

- ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče

- odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- pojezdová kolečka plná (NE pneu s duší) s možností výškového nastavení - přední upínací deska ČSN EN 15432-1 (DIN 76060 kompatibilní) vč. montáže na nosič TATRA PHOENIX T158-8P6 - třetí hydraulický okruh pro radlici vč. montáže na nosič - zásuvka pro radlici - 7-mi pól (u upínací desky) vč. montáže na nosič - nerezová rampa (světla, majáky) na střechu nosiče vč. montáže na nosič - přídavné sdružené světlomety - druhý pár na střechu nosiče - LED majáky přední i zadní na střechu nosiče včetně držáků

Součástí celé dodávky bude:

- prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu