- Příloha č. 2 Výzvy: Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Dodávka vybavení laboratoří fyzika a biologie pro Gymnázium a SOŠ, Rokycany, v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 111 |
| Sídlo: | Mládežníků 1115, 33701 Rokycany |
| IČO: | 48380296 |
| Statutární zástupce: | RNDr. Pavel Vlach, Ph.D., ředitel |
| Druh VZ: | Veřejná zakázka na dodávky |
| Režim VZ: | Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) |
| Druh řízení: | Veřejná zakázka je zařazena do II. skupiny dle Směrnice RPK a výběrové řízení je zadáváno formou uzavřené výzvy dle Obecných pravidel OP VVV. Zakázka je dělená na 3 části. |
| Financováno z EU: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 |

| NÁZEV DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele, dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Nesplnění min. parametrů bude chápáno jako nesplnění požadavků zadavatele.

Dodavatel vyplní v tabulce všechny relevantní položky o nabízeném plnění (konkrétní parametry, obchodní název a typ výrobku, výrobce) tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami.  Současně dodavatel doloží k nabízenému plnění produktové listy dokládající splnění požadovaných parametrů dodávaného zboží a fotografie produktů.

Pokud dodavatel nabídne u nějakého zboží záruku delší než požadovanou, doplní údaj o délce záruky do této Přílohy (k parametrům).

Dodavatel vyplní údaje u části, na kterou podává nabídku (ostatní tabulky dalších částí může vymazat).

Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

ČÁST 1 - Vybavení laboratoře fyziky

| Č. | NÁZEV POLOŽKY | POČET KUSŮ | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV A TYP VÝROBKU | VÝROBCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tellurium | 1 ks | model znázorňuje Slunce, Zemi a Měsíc. Slunce je představováno světelným zdrojem. K usměrnění tohoto světla slouží Fresnelova čočka, která zajistí jedna plné osvětlení modelu Země, a dále zaostření světla pro ukázku zdánlivých pohybů Slunce mezi obratníky. Dále umožní použití horizontální clony se stínovou figurkou ke znázornění postavení Slunce pomocí stínu. Modelem je možné pozorovat nebo měřit: měnící se délku stínu během dne a během ročních období, Země jako gyroskop ve vesmíru, délku dne a noci, hodiny, délku polárního dne a polární noci, trvání ročních období, měření délky dne a noci v závislosti na zeměpisné délce, zobrazení lunárních fází, délky zatmění, vlivu měsíce na příliv a odliv a Eratosthenovo měření Země | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 2 | Studentský funkční generátor | 6 ks | generátor funkcí (včetně adaptéru) umožňuje ovládání vlny, frekvence a amplitudi. Obsahuje výstup s banánkovými zdířkami o průměru 4 mm, kte kterému je možné připojit reproduktor nebo vibrační generátor. Požadované minimální parametry: Tvary vln: sinus, trojúhelník, čtverec, zkreslení (sinus): <0,25 % (20 Hz až 20 kHz), <1 % (0,05 Hz až 50 kHz), frekvenční rozsah: 1 Hz až 40 kHz, frekvenční odchylka: <0,1 % (pro f > 10 Hz), stabilita frekvence: < 0,01 %, Amplituda: 0–7,5 V špičkově, maximální proud: >1 A špičkově (ochrana proti přetížení), napájení pomocí externího adaptéru , který je součástí dodávky. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 3 | Elektromechanický vibrátor (generátor kmitů) | 1 ks | generátor kmitů pro buzení kmitů pružin, oscilátorů nebo zvukových desek. Elektrodynamicky buzená vibrační membrána se 4 mm zdířkami pro připojení napětí. Generátor kmitů lze použít na stativové tyči ve vertikální i v horizontální poloze. Impedance 8 Ohm, možnost napájení funkčním generátorem (tzn. požadována je kompatibilita s výše uvedeným funkčním generátorem (2), frekvenční rozsah min. 0,1 Hz až 5 kHz | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 4 | ocelové pásky | 1 ks | ocelové pásky k pozorování základních frekvencí 11, 15, 21, 36 a 50 Hz, pro připojení na elektromechanický vibrátor (3) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 5 | prstenec ze struny | 1 ks | prstenec ze struny k demonstraci vztahu mezi frekvencí a počtem vibračních nodů, pro připojení na elektromechanický vibrátor (3) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 6 | rezonanční deska kruhová | 1 ks | po posypání rezonanční desky jemným pískem je možné demonstrovat vznik Chladniho obrazců, pro připojení na elektromechanický vibrátor (3) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 7 | rezonanční deska čtvercová | 1 ks | po posypání rezonanční desky jemným pískem je možné demonstrovat vznik Chladniho obrazců, pro připojení na elektromechanický vibrátor (3) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 8 | Aparatura pro demonstraci Laplaceovy síly | 1 ks | aparatura složená ze dvou hliníkových lišt, které jsou ukončené 4mm vstupy pro banánky. Hliníková osička s plastovými disky se může volně valit po lištách a zajišťuje tak mezi nimi elektrický kontakt. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 9 | příslušenství - Magnet AlNiCo ve tvaru U velký | 1 ks | velký výkonný AlNiCo magnet ve tvaru U a s barevně označenými póly, vzdálenost mezi póly 59 mm, s chráničem | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 10 | sada pro pozorování magnetického pole 6 ks | 6 ks | sada obsahuje dva typy demostrátorů magnetického pole – desku a krychli; demostrátory jsou naplněny viskózní kapalinou a železnými pilinami. Dále sada obsahuje dva tyčové magnety a jeden U-magnet. Uprostřed boxu je možné umístit tyčový magnet, který zobrazuje průběh magnetického pole ve 3D. Magnet umístěný na desce zobrazuje průběh magnetického pole ve 2D | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 11 | U-jádro s I-jádrem a upínacím zařízením | 1 ks | Masivní jádra pro sestavení velkého demonstračního transformátoru, rozměry: minimálně 170 ×150 mm, průřez minimálně 40×40 mm | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 12 | Cívka demonstrační s 5 závity | 1 ks | Sekundární cívka pro vytváření velmi vysokých proudů pro pokusy s bodovým svařováním a tavení na plechových pásech. Tlustý měděný drát s kontakty a dřevěnými rukojetí; možnost zatížení 350 A, , kompatibilní s jádrem (11) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 13 | Cívka demonstrační 72 závity | 2 ks | cívka pro sestavení velkého demonstračního transformátoru a pro další fyzikální experimenty; odbočky: 6 závitů 2×, 12 závitů, 24 závitů 2×, 72 závitů, možnost zatížení 10 A, kompatibilní s jádrem (11) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 14 | Cívka demonstrační 600 závitů | 2 ks | cívka pro sestavení velkého demonstračního transformátoru a pro další fyzikální experimenty; odbočky: 200 závitů, 400 závitů možnost zatížení 2,5 A, kompatibilní s jádrem (11) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 15 | Cívka demonstrační 1 200 závitů | 2 ks | cívka pro sestavení velkého demonstračního transformátoru a pro další fyzikální experimenty; odbočky: 400 závitů, 800 závitů možnost zatížení 1,5 A, kompatibilní s jádrem (11) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 16 | Cívka demonstrační 24 000 závitů | 1 ks | cívka pro sestavení velkého demonstračního transformátoru a pro další fyzikální experimenty; počet závitů: 24 000 možnost zatížení 0,02 A, kompatibilní s jádrem (11) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 17 | Přístroj na demonstraci podélného a příčného vlnění | 1 ks | učební pomůcka slouží k názorné demonstraci podélného a příčného vlnění, pohyb přístoje zajišťuje hnací osa s klikou, která otáčením ovládá velký počet vertikálních tyčinek s bílou značkou ve vrchní části. Posledních 8 tyčinek má úhlovou nástavbu, která umožňuje pozorovat odpovídající podélné vlny | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 18 | Vlnový tank | 1 ks | Sada umožňující efektivní a velmi názornou demonstraci obecných jevů a vlastností při šíření vln; sada obsahuje: vodní tank, projekční matnici, stroboskopické LED osvětlení, stativ, generátor vibrací (viz specifikace 3) | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 19 | Přístroj k ukázkám vlnění, kompletní sada | 1 ks | Sada tří modulů pro demostraci vlnění: 1. modul s dlouhými tyčemi, 2. modul s krátkými tyčemi, 3. přechodový modulu a dvou spojek pro moduly. Ve všech modulech je pohyb vlny demonstrován řetězem >60 kyvadlových tyčí, které jsou všechny ve svém středu spojené s tyčovou pružinou, kterou lze zkroutit. Konce tyčí jsou na jedné straně zbarveny fluorescenčním nátěrem a na druhé straně bílou barvou. Přístroj je připevněn na sklopné ocelové základně. Obsahuje i tlumicí mechanismus a příchytný svěrák na nožce k ukázkám odrazu na pevném konci. Délka tyče jednotlivých modulů je minimálně 230 mm | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 20 | Zařízení pro ukázku Charlesova zákona | 6 ks | zařízení umožňující ověření zákona, podle kterého se mění objem plynu (při konstantním tlaku) tehdy, když se mění jeho teplota. Tímto způsobem můžete změřit koeficient roztažnosti (při konstantním tlaku). | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 21 | Zařízení pro ukázku Gay-Lussacova zákona | 6 ks | zařízení umožňující ověření zákona, podle kterého se mění tlak plynu (při konstantním objemu) tehdy, když se mění jeho teplota. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 22 | Zařízení pro zkoumání kapilárních efektů | 6 ks | Vodorovná skleněná trubice, která může být připojena ke zdroji vody přes kapilární trubice různých průměrů. Vnitřní průměry kapilárních trubic: 2 mm, 1,5 mm, 1 mm a 0,5 mm, Výška: minimálně 150 mm | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 23 | Jádro transformátoru | 6 ks | Jádro tvaru U s odstranitelnou příčkou je vyrobeno z vysoce kvalitních plechů transformátoru, příčný průřez jádra minimálně: 20 × 20 mm, U jádro: minimálně 70 × 70 mm, délka příčky: minimálně 70 mm | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 24 | Cívky 400/800/1200 | 6 ks | Cívky v krytu z plastu odolného vůči nárazům, bezpečné na dotek slouží k sestavení transformátoru ve spojení s jádrem transformátoru S (viz výše), napětí: 50 V, koncovky: bezpečnostní zdířky 4 mm, otvor pro železná jádra: minimálně 20 × 20 mm, tj. kompatibilní s jádrem (23), počet závitů: 1 200, možnost napojení: 400 / 800 / 1 200 | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 25 | Cívky 200/400/600 | 6 ks | cívky v krytu z plastu odolného vůči nárazům, bezpečné na dotek slouží k sestavení transformátoru ve spojení s jádrem transformátoru S (viz výše); napětí: 50 V, koncovky: bezpečnostní zdířky 4 mm, otvor pro železná jádra: min. 20 × 20 mm, tj. kompatibilní s jádrem (23), počet závitů: 600, možná napojení: 200 / 400 / 600 | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |

ČÁST 2 – Vybavení laboratoře biologie

| Č. | NÁZEV POLOŽKY | POČET KUSŮ | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV A TYP VÝROBKU | VÝROBCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biochemický inkubátor | 1 ks | nerezová konstrukce, vnitřní skleněné dveře z bezpečnostního skla, temperování od +5oC (vzhledem k teplotě prostředí) do minimálně 80oC, vnitřní objem minimálně 50 l, LCD display s ukazatelem minimálně teploty, tepelná ochrana třídy 3.1 s alarmem, USB pro záznam dat, elektronická kontrola klapky vystupujícího vzduchu, minimálně 2 nerezové rošty | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 2 | Autokláv | 1 ks | splňuje normu ČSN EN 13060: 2004 – Malé parní sterilizátory, kapacita minimálně 23 l, vnitřní hloubka min. 40 cm, nererový materiál, hluboké vakuum, plně automatické cykly, přednastavené programy pro veškeré nástroje a média, automatické vysušení vysterilizovaného mateirálu, vnitřní vyjímatelný nosič zásobníků na nástroje, min. 3 zásobníky na nástroje, display zobrazující minimálně tlak, teplotu, čas a program a chybová hlášení, napouštěcí a vypouštěcí nádrž pro ruční vypouštění/napouštění, nádrže se signalizací (senzory), automatická detekce závad, zobrazení chybového kódu na LCD, možnost tisku na tiskárně nebo uložení průběhu sterilizace pomocí USB | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 3 | Centrifuga | 1 ks | kapacita minimálně pro 6× 50 ml nebo 6× 15 ml zkumavky, automatická vlastní diagnostika pro kontrolu všech funkcí, podsvícený LCD displej se zobrazením minimálně rychlosti, RCF a času, časovač nastavitelný v rozmezí 0,5 - 99 minut, otáčky minimálně 300 - 4000 rpm v krocích po 100 rpm, spuštění časovače až po dosažení nastavené rychlosti, zámek víka a funkce automatického uvolnění víka, bezúdržbový motor, pevný rotor | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 4 | Rotační třepačka | 1 ks | tři druhy pohybu (orbitální, reciproký, rotační), rozsah rychlosti 20-250 rpm, možnost provozu až 168 hodin (tj. 7 dní), časovač po 1 minutě v rozsahu 1 minuta - 96 hodin - nonstop provoz, zvukový signál časovače, universální platforma se třemi stavitelnými příčkami pro upevnění různých baněk, LCD display zobrazující otáčky, časovač a další nastavení | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |
| 5 | Vodní lázeň | 1 ks | nerezová konstrukce, objem minimálně 10 l, pracovní teplota +5 °C nad teplotou okolí ... 90°C, nastavení po 0,1 °C, display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu, tepelná pojistka, možnost kalibrace teploměru, centrální odtok s vypouštěním beze zbytku vody, vypouštěcí ventil | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |

ČÁST 3 – Mikroskopy

| Č. | NÁZEV POLOŽKY | POČET KUSŮ | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV A TYP VÝROBKU | VÝROBCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop studentský | 16 ks | Binokulární mikroskop, kovové chasis, osvětlení: ve stolku, LED osvětlení s plynulou regulací, kondenzor: výškově nastavitelný, s irisovou aperturní clonou, s držákem filtrů, zelený filtr v příslušenství, hlava: revoleverová pro 4 objektivy, otočná 360o, nastavitelný oční rozestup 55-75 mm, objektivy: 6 objektivů (4:1, 10:1, 20:1, 40:1, 60:1 a 100:1 pro olejovou imerzi, okuláry: širokoúhlý WF 10×/18 mm, a WF 16×/11 mm (oba po 2 ks), možnost dioptrické korekce jednoho z okulárů, zaostřování mikro i makrošroubem, stolek křížový, min. 120×120 mm, koaxiální posuv v obou osách. | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel | Doplní dodavatel |

V......... DOPLNÍ DODAVATEL dne.............. DOPLNÍ DODAVATEL 2021

__________________________________

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL