| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| DODÁVKA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY V OBJEKTECH DKS ŽINKOVY |
| zADAVATEL: | Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Žinkovy čp. 89, 335 54 Žinkovy | IČO: | 49180312 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. et Mgr. Sylva Hajšmanová – ředitelka |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | VZ malého rozsahu | DRUH ŘÍZENÍ: | III. sk. VZMR |

Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je výroba a dodávka tepla pro účely vytápění a ohřev teplé vody v objektech DKS Žinkovy, včetně služeb spojených s provozem a správou tepelného zdroje, 
tj. plynových kotelen v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech, příspěvkové organizace.

Zadavatel níže uvádí technické podmínky a další požadavky na dodávky tepla a služby související s dodávkou tepla pro účely vytápění a ohřev teplé užitkové vody a správou kotelen. Další podmínky plnění jsou rovněž vymezeny ve Výzvě k podání nabídky (dále jen „Výzva“), v Příloze č. 3 a v Příloze č. 4 Výzvy.

Součástí zakázky je tedy rovněž pacht prostor v budově A a budově D zadavatele (pachtýřem bude vybraný dodavatel). Součástí prostor je technologické vybavení, které slouží k výrobě tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Dodavatel (pachtýř) bude svým jménem a na své riziko provozovat dále popsané technologické zařízení v určených prostorech, vč. zajištění veškerých provozních nákladů s tím spojených (vyjma investiční činnosti). Jedná se o nákup všech vstupních energií, zajištění provozu, provádění revizí, servisu a oprav, které jsou pro provoz nutné tak, aby propachtovaný majetek byl po celou dobu trvání smluvního vztahu udržován v řádném technickém a provozuschopném stavu, a mohl sloužit svému účelu i po skončení pachtu.

Dodavatel je povinen vést průkaznou evidenci o počtu dnů otopného období, spotřeby plynu po měsících a náklady související s výrobou tepla, a umožnit odběrateli jejich přezkoumání.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

Doba trvání předmětu plnění: 12 měsíců (termín zahájení plnění od 1. 1. 2022)

Předpokládané spotřebované množství tepla za uvedené období: cca 3000 GJ

Zadavatel požaduje v rámci podaných nabídek stanovení nabídkové ceny za 1 GJ tepla. Cena za dodávku tepla musí být stanovena včetně služeb spojených s provozem a správou plynových kotelen za uvedené období.

V ceně za dodávku tepla je tedy zahrnuto:

- Cena za 1 GJ dodaného tepla

- Spotřebované palivo (plyn) a veškeré další vstupní energie potřebné pro řádné plnění předmětu VZ

- Služby spojené s provozem, údržbou a správou kotelen, včetně oprav, servisu a předepsaných revizí veškerého zařízení kotelen (vyjma investiční činnosti), které jsou pro provoz nutné tak, aby propachtovaný majetek byl po celou dobu trvání smluvního vztahu udržován v řádném technickém a provozuschopném stavu, a mohl sloužit svému účelu i po skončení smluvního vztahu.

- Podnikatelský zisk

Dodavatel je povinen v rámci plnění VZ na vlastní náklady zajistit následující činnosti:

- Plynulou dodávku tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v objektech DKS Žinkovy, v souladu s platnými prováděcími předpisy a dle požadavků zadavatele

- Zajištění provozu a správy kotelen, včetně servisu veškerého zařízení kotelen, zajištění a obstarávání provozních a havarijních oprav, předepsaných revizí apod.

Pro zabezpečení dodávky tepla

- řízení provozu

- zajišťování a kontrolu obsluhy, včetně školení obsluh a kvalifikací obsluh

- zajišťování chemikálií a detekčních roztoků pro úpravu napájecí vody

- úpravu vody, provádění rozborů napájecí vody a v případě potřeby jejich doúpravu

- vedení provozní evidence v rozsahu uvedeném v místních provozních předpisech PK v návaznosti na technické předpisy a BOZP

Pro technické zajištění:

- provádění vlastní technické údržby

- sjednávání provozní údržby dodavatelsky

- provádění vlastních provozních oprav

- sjednávání provozních oprav dodavatelsky

- plánování a spolupráce při realizaci oprav investičního charakteru

- správa stávajících měřidel

Pro řízení provozu:

- vedení provozní evidence

- zajišťování revizí

- vedení a vyhodnocování bilancí

- marketing a stanovení cen tepla

- účtování dodávek tepla

- vytváření koncepce technického rozvoje

- příprava investiční činnosti

Pro organizační činnost:

- sjednávání dodavatelských smluv

- sjednávání smluv s jiným subjekty k zajištění provozu PK

- vedení provozního účetnictví

- styk s dodavateli

- styk s kontrolními orgány

- Ostatní neuvedené činnosti bezprostředně související s provozem kotelen

- Uvedené činnosti spojené s provozem kotelen je Dodavatel povinen poskytovat včas a řádně a plnit všechny zákonem stanovené povinnosti, zejména ve vztahu k zákonu č. 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon) a zákonu č. 406/2000 Sb. v platném znění (Zákon o hospodaření energií) a souvisejícími prováděcími předpisy

Technický popis zařízení:

- Technologické vybavení tvoří dva funkční celky umístěné v prostorách budov A a D slouží k výrobě tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Vybavení, které je součástí kotelen:

Kotelna „A“ – 2 x kondenzační kotel Vailant VKK Ecocraft – každý má výkon 200 kW

Kotelna  „D“ – 2 x kotel Viadrus G 42 každý má výkon 42 kW

Předpokládané množství může být během trvání smlouvy zvýšeno i sníženo v závislosti na potřebách zadavatele.