Technická zpráva

k veřejné zakázce s názvem:

NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ-ENERGETICKÉ ÚSPORY, OSVĚTLENÍ-DODÁVKA ZAŘÍZENÍ – BUDOVA A

Zadavatel:

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

IČ: 49180312

se sídlem Žinkovy 89, 335 01 Žinkovy

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o modernizaci osvětlovací soustavy v rozsahu celé budovy "A" tzn.:

1.PP. – Šatny zaměstnanců a prostory technického úseku

1.NP. – Kanceláře

2.NP. - Pokoje klientů, sesterny

3.NP. – Pokoje klientů a sesterny

Cílem modernizace je snížení instalovaného příkonu osvětlovací soustavy za současného zlepšení parametrů osvětlenosti. Technický stav stávající osvětlovací soustavy již nevyhovuje požadavkům zadavatele. Zejména s ohledem na interval a cenu nutných servisních zásahů a na fakt, že se stáří svítidel projevuje výrazným nedostatkem náhradních komponent na trhu.

SOUČASNÝ STAV OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

Osvětlení společných prostor je realizováno zejména přisazenými lineárními zářivkovými svítidly.

Provedení jednotlivých zářivkových trubic je odlišné.

Celou budovou se prolínají kruhová přisazená svítidla. Provedení a příkony jednotlivých svítidel je odlišné.

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

Ovládání se děje na principu spínání pevně daných silově učených skupin svítidel za pomoci veřejně přístupných spínačů. Regulace intenzity osvětlení není možná.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Soustava a systém nouzového osvětlení jsou v prostorách instalovány. Nejsou však součástí řešené modernizace. Předmětem řešené modernizace je hlavní osvětlovací soustava v areálu budovy A.

PLÁNOVANÝ STAV OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

Stávající trubicová svítidla a svítidla s konvenčními zdroji budou nahrazena novými svítidly na principu LED. Společným záměrem investora a provozovatele je vytvořit nové vnitřní osvětlení společných prostor uvedených výše v nejlepší dostupné kvalitě a současně za nejnižších provozních nákladů formou kompletní náhrady stávajících svítidel za nová LED svítidla vhodná pro aplikaci v prostředí domu se sociálními a zdravotními službami.

SVÍTIDLA

Nová svítidla hlavního osvětlení řešených prostor budou využívat technologii LED.

Těleso svítidla použitého ve všech společných prostorách a v ubytovacích částech je vyrobeno z hliníkového rámu v přisazené i při vsazené montáži. Všechna svítidla jsou ve společných a ubytovacích prostorách v identickém provedení montáže, jako stávající [přisazená, vsazená].

V některých prostorách kanceláří se změní umístění a rozměr osvětlovacích těles proti současnému stavu (viz. půdorysy jednotlivých podlaží v příloze této zprávy).

Přílohy:

4x Nákres požadovaného rozmístění svítidel (1.PP, 1.NP, 2. NP, 3.NP)