Příloha č. 2: Technická specifikace

| Název veřejné zakázky |
| --- |
| VYBAVENÍ DIGITALIZAČNÍHO PRACOVIŠTĚ |
| Název dodavatele: | doplní dodavatel |
| IČO/DIČ: | doplní dodavatel |
| Sídlo: | doplní dodavatel |
| Statutární zástupce: | doplní dodavatel |

| NÁZEV POLOŽKY | SPECIFIKACE POLOŽKY | Obchodní označení výrobce a typ zboží | Dodavatel Doplní zda splňuje Ano/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Velkoplošný bezdotykový skener na digitalizaci sbírkových předmětů | Určení: skenování plošných uměleckých děl, především obrazy, olejomalby a akryly, akvarely, pastely ad.; grafiky, mince a medaile, fotografie Typ skeneru - bezkontaktní kamerový CCD, jakákoliv část skeneru není v kontaktu v kontaktu se snímanou plochou předmětu Maximální vertikální rozměr snímaného objektu 20 cm Výška roviny zaostření od stolu max 10 cm Motorizované zaostření, ovládané softwarově Nativní optické (neinterpolované) škálovatelné rozlišení 600 dpi, a to i při maximálním rozměru skenovaného originálu (90 x 154cm) Skenování originálů o maximální velikosti nejméně 90 x 154 cm Osvětlení systémem LED bez UV a infračerveného záření, ve stálé intenzitě a barevné teplotě Skener musí snímat plastické vlastnosti materiálů (3D nasvícení) Správa barev pomocí ICC profilů zajišťující přesnou barevnou reprodukci Rychlost barevného skenování při 300 DPI je minimálně 10 mm/sekundu Součástí dodávky je HW a SW nezbytný pro činnost skeneru Doba sestavení a instalace skeneru max. 6 hodin Vyhovuje specifikacím min Fadgi*** a ISO 19264-1 level B Zařízení umožňuje skenování v běžných kancelářských podmínkách – neklade speciální požadavky na osvětlení/zatemnění Servis zařízení v dojezdu 3 hodin od nahlášení závady HOT LINE pracovní dny 9-16 Profylaxe: min. 1 x ročně preventivní prohlídka a kontrola kalibrace Výstup požadovaných výsledků do formátu PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, multipage PDF Záruka, pokrytí nákladů na opravy: Min. 5 let plná záruka na celou dodávku včetně dopravy na místa určení. Součástí plné záruky je krytí všech náhradních a spotřebních dílů a veškeré náklady spojené s jejich výměnou a to včetně cest. Součástí nabídkové ceny jsou všechny náklady na dovoz skeneru na místo instalace, Provedení instalace, kalibrace a proškolení obsluhy (v rozsahu min. 1 dne). Dodavatel je dále povinen zajistit stěhování stroje do 3 různých lokalit v rámci kraje včetně instalace, deinstalace a zaškolení obsluhy. | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| II. Flatbed skener | Určení: Skenování plošných předmětů - grafiky, malby, kresby, fotografie, plány, technická dokumentace, mapy, mince apod. Typ skeneru: Kamerový CCD, flatbed Maximální velikost snímaného dokumentu: 635 x 470 mm Optické rozlišení: 1200 x 1200 dpi Rychlost skenování barevně: Maximální formát 300dpi - méně než 3 s Maximální formát 600dpi - méně než 6 s Maximální formát 300dpi ve 3D módu - méně než 6s Možnost snímat plastické vlastnosti materiálů (3D snímání) Osvětlení systémem LED bez UV a infračerveného záření, ve stálé intenzitě a barevné teplotě Výstup požadovaných výsledků do formátu PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, multipage PDF Barevná hloubka na vstupu: 36 bit barevně Barevná hloubka na výstupu: 24 bit barevně Integrovaný barevný dotykový displej pro ovládání Součástí SW pro ovládání skeneru Možnost horního nasvícení (ve víku skeneru) pro snímání průhledných, resp. průsvitných předloh Integrovaný počítač min. Intel I3 quad core, 8 Gigabyte RAM, 320GB HDD Servis v dojezdu 3 hodin HOTLINE pracovní dny 9-16 SLA: příjezd technika v případě závady do 48 hodin Profylaxe: min. 1 x ročně preventivní prohlídka a kontrola kalibrace Záruky: Min. 5 let plná záruka na celou dodávku včetně dopravy na místa určení. Součástí plné záruky je krytí všech náhradních a spotřebních dílů a veškeré náklady spojené s jejich výměnou a to včetně cest. Součástí nabídkové ceny jsou všechny náklady na dovoz skeneru na místo instalace, Provedení instalace, kalibrace a proškolení obsluhy (v rozsahu min. 1 dne). Dodavatel je dále povinen zajistit stěhování stroje do 3 různých lokalit v rámci kraje včetně instalace, deinstalace a zaškolení obsluhy. | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| III. Monitor | Úhlopříčka obrazovky - 27“ Rozlišení 3840x2160 Rozhraní: 1x USB Type-C 1x DisplayPort 1x HDMI Homogenita jasového a barevného podsvícení po celé ploše obrazovky Hardwarová kalibrace monitoru Kalibrační software v CZ jazyce s širokou podporou různých výrobců kalibračních sond Software pro sladění obrazových a tiskových dat 60W power delivery (USB Type-C) Pokrytí barevného prostoru 99% AdobeRGB Hustota obrazových bodů 164ppi 350cd/m2 Kontrast 1000:1 Příslušenství: Kabel USB Type-C – 2m v balení Kabel síťový 220V – 2m v balení Kabel DisplayPort – 2m v balení Kabel USB A-B – 2m v balení Záruka – 5 let | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| IV. Pracovní stanice | Operační systém Windows 10 Pro Rozšířená záruka Servis u zákazníka – další pracovní den (NBD) Model procesoru: Intel Xeon E-2274G Coffee Lake Frekvence procesoru 4 GHz (4 000 MHz) Počet jader procesoru 4 × Grafická karta – Paměť grafické karty: 5 GB Disk – Typ úložiště SSD + HDD Kapacita úložiště 1 256 GB (1,26 TB) HDD Kapacita 1 TB (1 000 GB) SSD Kapacita 256 GB (0,26 TB) Počet otáček HDD 7200 ot/min Velikost operační paměti RAM 16 GB Frekvence paměti 2 666 MHz Typ paměti DDR4 Výstupy USB-C, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Software – Adobe Creative cloud – licence pro všechny aplikace | doplní dodavatel | doplní dodavatel |

Pokyny k vyplnění:

-V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku ve vyznačených sloupcích.

- Dodavatel vyznačí slovem „ANO“ nebo „NE“ v daném sloupci, zda zboží splňuje všechny požadavky zadavatele. Pokud bude zvoleno „NE“, nabídka se vyřadí.

- V pravém sloupci dodavatel podrobně vyplní technické parametry nabízeného zboží. Dodavatel napíše obchodní název zboží, výrobce, dostatečně popíše technickou specifikaci, vlastnosti, rozměry, hmotnost, materiál, barvu a další údaje potřebné k tomu, aby zadavatel věděl, co je nabízeno. Specifikaci dodavatel formuluje samostatně, nikoli zkopírováním technických požadavků zadavatele.

- Je-li stanoven maximální parametr, nesmí být překročen. Minimální parametr nesmí být nabízen v nižší hodnotě.

- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží z jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis. Není možné měnit a opravovat číselné parametry, pokud budou předmětem hodnocení.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce snímky nebo fotografie nabízeného zboží a související dokumenty (výrobní list, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. ve Výzvě. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho překlad v českém jazyce.

- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

- Dodavatel bude vyloučen z poptávkového řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

V …………dne ……………..		       		                                  ……….

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

( Jméno , funkce )