Technické podmínky – VZ: „Přepravník asfaltových emulzí pro SÚSPK (2023)“

Místo plnění:

místo plnění: středisko 24. Kdyně, Na Kobyle 748 344 06 Kdyně

Podvozek:

- podvozek přepravníku včetně nádrže musí být nový, nepoužitý

- přívěs homologován jako nosič výměnných nástaveb

- třínápravový přívěs točnicový o celkové hmotnosti max. 24 000 kg

- spojovací zařízení (oj) oko Ø 50 mm

- vzduchové pérování

- brzdová soustava vzduchová ABS

- jednomontáž, rozměry pneumatik 385/65 R 22,5 (případně jiný adekvátní rozměr)

- elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 15 PIN

- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS

- osvětlení a výbava dle platné legislativy

- zadní zábrana (nárazník) – ocelový zinkovaný

- výbava: rezervní kolo vč. držáku (upevněné na podvozku), zábrany proti bočnímu podjetí, 2 ks zakládacích klínů, schránka na nářadí, klíč na kola

Nástavba:

- homologace jako výměnná nástavba

- geometrický objem nádrže min. 15 000 litrů

- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu třídy 1.4301

- vrchní vlez nádrže uzamykatelný přístupný po lávce se zábradlím

- čerpadlo na emulzi odstředivé, bitumenový filtr na vstupu

- pohon čerpadla od komunální hydrauliky podvozku

- technologie umístěna v prostoru cisternové nástavby s roletou

- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání

- ukazatel hladiny nádrže mechanický plovákový

- pracovní teplota 0 – 80 °C

- výstupy - 1x3" šoupě, 1x3" sání, 1x2" zpátečka

- čištění rozvodů stlačeným vzduchem a zalitím

- uzavíratelné schránky na bocích nádrže

- 6 ks odstavných opěrných nohou

- tepelná izolace nádrže – vnější nerezové plechové opláštění

- nezávislý ohřev naftovým hořákem s regulací

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku

- uvedení do provozu

- kvalifikované zaškolení obsluhy