Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Technická specifikace zařízení na zpracování vyfrézované asfaltové drti za horka

- mobilní zařízení

- zařízení musí být schopné zpracovat cca 8-10 t materiálu za hodinu bez nutnosti (ale s možností) přídavku asfaltového pojiva či jiného materiálu a konstruované tak, že bude pracovat nepřetržitě 8-10 hodin

- nastavitelná teplota produkovaného materiálu minimálně v rozmezí 150 -180˚C

- vyrobený materiál ze zařízení musí být přímo použitelný na výspravy komunikací podobně jako asfaltové směsi

- palivo pro hořák NAFTA/LTO

- zařízení nesmí být starší 2 let